ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

Научно-исследовательский  и  проектный  институт  территориального  планирования  и   управления

672000 ,  Россия,  Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 36 тел./факс.  [3022]  282720,  e-mail: n i p i t p @r a m b l e r . r u

# ОТЧЕТ

# о научно-исследовательской работе

# (итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план сельского поселения «Маякинское» муниципального района «Карымский  район»

Забайкальского края».

Чита

2011 год

ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА, к.т.н "____"___________ 2011 г.

м.п.

# ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план сельского поселения «Маякинское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края».

Генеральный план.

# Шифр темы/ № работы №033-01-ДГ/ГП-10

# Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

# Чита

# 2011 г.

Предисловие

Муниципальное образование сельское поселение «Маякинское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, принятый представительным органом местного самоуправления поселения «__» ____ 2011 г.

Генеральный план 2011 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «__»____ 2011 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельского поселения «Маякинское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования

## сельского поселения «Маякинское»

Принят «____»_____________ 2011 г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МАЯКИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЯКИНСКОЕ» - местное сообщество, жители которого считают поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Глава 1. Обоснование цели и задач территориального планирования сельского поселения.

1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения.

1.2. Существующие границы сельского поселения и современное использование земель на территории сельского поселения.

1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения.

  - Установленные ограничения  использования территории сельского поселения.

  - Цель и задачи территориального планирования сельского поселения.

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

2.1. Функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта.

2.2. Экономическое развитие.

2.3. Социальное развитие.

2.4. Развитие транспортной инфраструктуры.

2.5. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.6. Развитие систем благоустройства, организация мест захоронения и утилизации бытовых отходов.

Список Картографических материалов

- Схема 1. Схема использования территории муниципального образования «Маякинское» с отображением границ земель различных категорий (М 1:25000).

- Схема 2. Схема использования территории населенного пункта Маяки (М 1:5000).

- Схема 3. Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения значения (М 1:5000).

- Схема 4. Схема границ с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, и иных территорий, на которых ограничена градостроительная деятельность (М 1:25000).

- Схема 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории н.п. Маяки и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000).

- Схема 6. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития (М 1:25000).

- Схема 7. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемых границ населенного пункта Маяки (М 1:5000).

- Схема 8. Схема планируемого размещения объектов улично-дорожной сети и транспортных сооружений местного значения (М 1:5000).

- Схема 9. Схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения (М 1:5000).

- Схема 10. Схема планируемого размещения объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения, утилизация бытовых отходов (М 1:5000).

ГЛАВА 1

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Маякинское» (далее – сельское поселение) расположено в  юго-восточной части муниципального района «Карымский район» Забайкальского края и граничит с поселениями: Жимбиринское», Карымское, Кадахтинское и Адриановское. В состав поселения входят также с. Олентуй и с. Зубковщина.

Территория сельского поселения -  462,34 кв. км.

На территории сельского поселения проживает – 683 чел. (по состоянию на 1 января 2010 года).

По степени освоенности и характеру использования территории сельского поселения является наименее освоенным в районе. Плотность населения в сельском поселении – 1,48  чел/кв. км. Вместе с тем, население сосредоточено в населенных пунктах – Маяки, где его плотность составляет – 134,91 чел/кв. км  (при площади населенного пункта 2,372 кв. км), Олентуй – 28,67 чел/кв. км (при площади населенного пункта 0,907 кв. км) и Зубковщина – 893,90 чел/кв. км  (при площади населенного пункта 0,377 кв. км).

Последнее обстоятельство указывает на то, что в населенном пункте невысокая плотность застройки, а существующая граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что отсутствуют не только возможности для его развития, но не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.

Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль русла реки Ундурга и Олентуй и региональной магистрали. Здесь расположены основные массивы земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Климат сельского поселения резкоконтинентальный с большими перепадами сезонных и суточных температур.

Зимой на фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны. Лето теплое, жаркое, с большим количеством солнечных дней.

Наиболее теплый месяц июль, средняя температура +16 +18 °С (максимальная +37 °С). Зима холодная, продолжительная с малым снежным покровом. Наиболее холодный месяц январь, средняя температура от –24 –28 °С (абсолютный минимум –49 °С).

Количество осадков не превышает 350–400 мм/год, из них 85% в летние месяцы. Относительная среднегодовая влажность около 72%. Продолжительность солнечного сияния 2500 часов в год. Преобладают ветры северо-западного направления, слабые. Весна и начало лета засушливы. Вегетационный период 120–140 дней.

Среднегодовая температура воздуха –2,6 °С.

Основную долю земель сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда.

Рельеф и геологическое строение. По характеру рельефа территория Карымского  района представлена низкогорным и среднегорным рельефом. Территория сельского поселения «Маякинское» с юга на восток ограничена Могойтуйским хребтом.

Рельеф территории населенного пункта спокойный с уклоном 5-10%, на некоторых участках с уклоном 10-20%, 20 %.

Террасы  прорезаны  оврагами  и  долинами  ручьев Нарым, Зубковщина, Бадонова, Средняя и Нижняя Бадонова, Грязная, Широкая, Прямая и др.

Данная территория имеет сложное тектоническое строение с множеством разрывных нарушений и интрузией.

В геологическом строении территории принимают участие: коренные породы и пресноводно- четвертичные осадочные отложения, средневерхнеюрские вулканогенно-осадочные образования и интрузивные образования нижнепротерозойского-мезозойского возраста. Древний  аллювий слагает вторую и первую  надпойменные  террасы.  Отложения  второй  надпойменной  террасы   представлены  песками  разнозернистыми, гравильно-галечным  материалом, а также суглинками  и глинами.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, представленным аллювиальным, делювиальным и делювиально-пролювиальным отложениями.

Наибольшее распространение на территории населенного пункта получили делювиальные отложения, представленные суглинками, глинами с линзами и отдельными маломощными пластами песка, песчано-галечниковыми, с включениями древесно-щебенистых отложений. Современные аллювиальные отложения развиты по долинам рек, представлены переслаивающимися разнозернистыми гравелистыми песками, супесью, суглинками, реже - глинами. Общая мощность этих отложений в современной пойме – 6 - 10 метров.

Минерально-сырьевые ресурсы Карымского района представлены месторождениями редких и благородных металлов – вольфрама, молибдена, сурьмы и золота и многих видов строительных материалов. В сельском поселении «Маякинское» по реке Ундурга расположено россыпное золото.

Карымский район располагает значительными запасами холодных углекислых и радоново-углекислых вод, характеризующиеся высокими бальнеологическими свойствами для лечения сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, заболеваний нервной и костно-мышечной системы, гинекологических и глазных заболеваний (глаукома) и др. С одновременным применением лечебно-питьевых и столовых вод.

На территории сельского поселения «Маякинское» имеется  месторождение голубой глины, многие годы известной местному населению, но невостребованной для   использования по назначению. На территории бывшего туберкулёзного санатория села Олентуй имеется природный минеральный  источник с высокими бальнеологическими свойствами (углекислые, радоновые воды).

Почвы сельского поселения «Маякинское» отнесены к Читинско – Улетовскому лесостепному почвенному округу, в котором наиболее пригодны для сельского хозяйства мучнисто-карбонатные черноземы и перегнойно-глеевые мерзлотные почвы, подверженные водной и ветровой эрозии, а также катастрофическому паводку.

Водные ресурсы поверхностных вод Карымского района связаны с р. Ингода и ее притоками, а также р. Ульдургой, входящей в бассейн р. Лены. На территории сельского поселения «Маякинское»   протекает река Ундурга и её притоки.

Река Ундурга (правый приток р. Белый Урюм) берет начало на северном склоне Шилкинского хребта. Длина реки 101 км. Площадь водосбора 2180 км2. Длина реки в сельском поселении составляет 39,4 км. Расстояние от устья 130 км.

Подземные воды приурочены к долине р. Ингода. Территория поселения преимущественно горная.

Река Ундурга по условиям водного режима относится к дальневосточному типу с хорошо выраженным весенним половодьем, дождевыми паводками в летне-осенний период и устойчивой зимней меженью. Питание рек главным образом дождевое.

Многолетняя мерзлота в исследуемом сельском поселении имеет островное распространение и приурочена к отрицательным формам рельефа: долинам, падям, склонам гор (северной экспозиции) и местным понижениям поверхности (впадинам, ложбинам и т.д.).

«Союзником» физического выветривания является сезонная и многолетняя мерзлота. И хотя последняя носит островной характер, обе они усугубляются, ускоряют процессы разрушения коренных пород. При сезонных изменениях температур горных пород происходят криогенные процессы, сопровождаемые пучением грунтов (бугры пучения), выдавливанием обломков коренных пород на поверхность с образованием каменистых скоплений в виде курумов («каменных рек» или «каменных морей»). По склонам гор и речных долин могут развиваться солифлюкационные процессы, т.е. медленное сползание переувлажненных грунтов вниз по склону с образованием натечных форм (языков, валов и т.п.).

Бугры пучения в теплый период года, как правило, деградируют, ледяное ядро в них вытаивает, и они как бы оседают (явление термокарста). Термокарстовые понижения образуются и вне бугров пучения, в рыхлых сезонно- или многолетнемерзлых толщах; образуемые при этом понижения заполняются водой - появляются озера (или болота) термокарстового происхождения.

Водоразделы, склоны гор (южной экспозиции) и другие положительные формы рельефа обычно свободны от многолетней мерзлоты. На наличие многолетней мерзлоты указывают наледи, мочажины, локальные заболачивание почвы. Глубина залегания верхней границы многолетней мерзлоты колеблется от 1,5 до 4,5 м, понижаясь на участках циркуляции поверхностных и аллювиальных вод до 5-7 м, а иногда и более. Вверх по склонам глубина залегания многолетней мерзлоты понижается  и постепенно выклинивается. Нижняя граница мерзлоты прослеживается преимущественно на глубинах 15-30 м, но встречается и на глубинах более 40 м.

Лесные ресурсы  на территории сельского поселения выполняют в основном средозащитную и рекреационную функции (земли лесного фонда – 265,82  кв. км).

По экономической специализации сельское поселение «Маякинское» не имеет ярко выраженной экономической специализации.

На территории поселения имеются предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Крестьянско-фермерское хозяйство «Маяк» занимается выращиванием картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур.

На территории поселения расположено Олентуйское лесничество, основным видом деятельности которого является лесозаготовка и переработка древесины.

Поэтому деятельность местного населения направлена на самозанятость или на обслуживание объектов, расположенных на территории земель специального назначения.

Энергоснабжение 	населенного пункта осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Карымская ТЯГ» 220//35/27,5 кВ и далее от ПС «Карымская» 35/10 кВ по ВЛ-10 кВ.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от водозаборных колонок.

Транспортная инфраструктура. Немаловажную роль в жизни населенного пункта играет автомобильный транспорт, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. На территории поселения «Маякинское» действует один автобусный маршрут для населения  сообщением Карымская-Олентуй.

Основной планировочной осью населенного пункта является автодорога с улучшенным покрытием, которая условно делит населенный пункт Маяки на две части: западную и восточную. Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

В социальной сфере сельское поселение сохраняет невысокую (в районе и крае) обеспеченность населения социальными услугами, учреждениями социальной сферы, организациями общественного питания и бытового обслуживания.

Экологическое состояние окружающей среды относительно благоприятно ввиду отсутствия предприятий на территории населенного пункта. Но, тем не менее выбросы в атмосферу от интенсивного грузопотока по автомобильной дороге наносят вред окружающей среде и дестабилизирует общий фон экологической обстановки.

1.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Формирование территории сельского поселения, в соответствии с законодательством, производилось на основе закрепления его границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Забайкальского края.

При установлении в 2004 году границ муниципальных образований – городских  и сельских поселений учитывалось существующее кадастровое деление территории, а также предложения органов местного самоуправления и населения Карымского района (Схема (картографическое описание) границ муниципальных образований Карымского района, Приложение к Закону Читинской области «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения в Читинской области», М 1: 100 000).

Большая часть земель сельского поселения в настоящее время существует как открытые пространства (зоны естественного ландшафта); земля, занятая объектами капитального строительства местного значения (жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями, дорогами и инженерными сооружениями), промышленные территории, используемые для производства электроэнергии и сельскохозяйственные угодья.

Состав земель сельского поселения, относящихся к различным категориям (по официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) приведен в таблице 1 и на Схеме 1. (Схема использования территории муниципального образования «Маякинское» с отображением границ земель различных категорий).

| Таблица 1. СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ (ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ И В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОЖИВШИМСЯ ФАКТИЧЕСКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРРИТОРИИ) |
| --- |
| ПОСЕЛЕНИЕ/ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | ОФИЦИАЛЬНО* (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) | ФАКТИЧЕСКИ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЯКИНСКОЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | - | 100 | 462,34 | 100 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | - | - | 96,87 | 20,95 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | - | - | 267,10 | 57,77 |
| ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА | - | - | 32,03 | 6,93 |
| БОЛОТА | - | - | 66,34 | 14,35 |

* Официальные данные отсутствуют.

Населенный пункт Маяки имеет один зарегистрированный кадастровый блок населенного пункта. Кадастровое деление территории в границах сельского поселения организовано.

1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Территория сельского поселения в настоящее время используется для размещения различных объектов капитального строительства федерального, краевого, районного и поселенческого значения.

Распределение земель сельского поселения по определенным видам использования территории, проводилось в отношении следующих видов территориальных зон:

Территория индивидуальной жилой застройки (Ж4) - используется преимущественно для размещения блокированных и индивидуальных жилых домов с придомовыми участками;

Территория общественно-деловой застройки (О) - используется для размещения преимущественно административных, финансовых, деловых, культурно-бытовых, торговых, медицинских, учебных, спортивных и иных общественных зданий и сооружений;

Территория естественного ландшафта (Р3) - включает в себя природные ландшафты и другие открытые пространства;

Территория  садов, огородов, оранжерей, теплично-парникового хозяйства (СХ4) -  используется для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;

Территория кладбищ  (С2) - используется для размещения объектов погребения и оказания ритуальных услуг населению сельского поселения;

Территория полигонов промышленных и бытовых отходов, скотомогильников (С3) - используется для размещения предприятий по складированию и утилизации промышленных и бытовых отходов;

Территория предприятий IV класса (П2)  - используется для размещения предприятий, требующих организации санитарно-защитных зон до 100 м;

Территория сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры (И3) – используется для размещения головных сооружений водоснабжения, источников теплоснабжения и электроснабжения, сооружений газоснабжения, требующих обязательного учета при планировании застройки сельского поселения.

По результатам наблюдения установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным территориальным зонам.

| Таблица 2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ) |
| --- |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| ТЕРРИТОРИЯ ОДНОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж4) | 0,437992 | 18,462 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА (О) | 0,015792 | 0,666 |
| ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ IV КЛАССА (П2) | 0,012512 | 0,527 |
| ТЕРРИТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3) | 0,000036 | 0,002 |
| ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ (С2) |  | вне границ н. п. |
| ТЕРРИТОРИЯ ПОЛИГОНОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СКОТОМОГИЛЬНИК (С3) |  | вне границ н. п. |
| ТЕРРИТОРИЯ САДОВ, ОГОРОДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ (СХ4) | 0,012816 | 0,540 |
| ТЕРРИТОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3) | 1,893271 | 79,803 |

На Схеме 2. (Схема использования территории населенного пункта Маяки)  показано существующее использование земель населенного пункта Маяки для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

Таким образом, более 79 % территории поселения фактически не используется в какой-либо деятельности и образует рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Селитебные территории под малоэтажными зданиями меньше, чем требуется расчетными нормами (0,438 кв. км при расчетной - 1,95 кв. км).

Площади под объектами общественно-делового назначения составляют 0,016% от территории населенного пункта, что является достаточно низким показателем для данного сельского поселения.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены областные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно используются застроенные территории населенного пункта, а также незначительный объем земель под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расположенные на территории сельского поселения объекты разграничиваются по значению на объекты федерального, краевого, районного и поселенческого значения.

Границы объектов капитального строительства федерального, краевого и районного значения определены в документах, устанавливающих границы соответствующих землепользований. Планируемые границы данных объектов (за исключением объектов районного значения) не установлены в связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования соответствующего уровня.

Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район» не предусмотрено изменение существующих границ объектов капитального строительства районного значения на территории сельского поселения «Маякинское».

Требования к составу Генерального плана устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) поселения относятся:

«4) организация в границах поселения электро-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

9) организация библиотечного обслуживания населения;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

11) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

15) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

16) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

Следовательно, к объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Территория сельского поселения в настоящее время используется для размещения объектов капитального строительства  поселенческого значения, основными из которых являются объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселенческого значения.

1. Протяженность дорог общего пользования сельского поселения «Маякинское» составляет 25 км. Общая протяженность транспортной и улично-дорожной сети населенного пункта Маяки составляет  4,529 м. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре не отвечает современным требованиям.

Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия на дорогах местного значения. Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

По транспортной доступности населенных территорий и мест приложения труда сельское поселение имеет неплохие показатели.

Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в сельском поселении нет. Часть проезжей части улиц не имеет усовершенствованного покрытия.

Список автодорог и улиц населенного пункта приведен в таблице 3.

| Таблица 3. СПИСОК АВТОДОРОГ И УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МАЯКИ |
| --- |
| Участки автодорог и улицы | Общая протяженность в границах населенного пункта, м |
| Ул. Набережная | 2,670 |
| Ул. Никифорова | 1,056 |
| Ул. Заречная | 0,803 |
| ВСЕГО: | 4,529 |

Кроме того, имеется большое количество грунтовых проездов, скотопрогонов, полевых дорог, которые не учитывались нами, поскольку в процессе градостроительного освоения территории они будут ликвидированы.

2. Водоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

По улице Никифорова расположена скважина, над которой имеется надземное строение – насосная станция, предназначенная для размещения глубинных насосов и защиты от атмосферных воздействий. В лесхозе населенного пункта Олентуй и на территории бывшего туберкулёзного санатория и 1 скважина в селе Зубковщина.

3. Электроснабжение сельского поселения осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Карымская ТЯГ» 220//35/27,5 кВ и далее от ПС «Карымская» 35/10 кВ по ВЛ-10 кВ.

Электропитание распределительных пунктов предусмотрено воздушными линиями.

В населенном пункте 5 подстанций. Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Размещение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов предусматривалось в центре нагрузки с учетом архитектурно-планировочных решений.

Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности. Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет  3210 м. Общее число светильников 84 шт.

4. В настоящее время в сельском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.

5. В поселении, вне границ на западе от населенного пункта Маяки на расстоянии 200 м имеется кладбище площадью 0,017 кв. км (при нормативном размере 0,4 кв. км). Кладбище может быть расширено на перспективу.

На расстоянии 1,5 км на западе от населенного пункта Маяки находится полигон твердых бытовых отходов, а юго-западнее села на расстоянии 5 км - скотомогильник.

В поселении также севернее населенного пункта Олентуй на расстоянии 730 м расположено  кладбище.

6. Границы земельных участков предоставленных для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения показаны на Схеме 3. (Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения).

  - УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий сельского поселения включает территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия).

Система зон с особыми условиями использования территории включают:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- водоохранные зоны рек и водоемов и др.

На территории сельского поселения выявлены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны ограничений градостроительной деятельности (показано на Схемах 4 и 5):

1. На территории сельского поселения выявлен  объект истории и культуры: минеральный источник (Олентуй).

2. В сельском поселении «Маякинское»  установлена водоохранная зона шириной 200 метров для реки Ундурга.

3. Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов на расстоянии, м: до 2 – напряжение 1 кВ, 10 - напряжение до 20 кВ; 15 - напряжение до 35 кВ; 20 - напряжение до 110 кВ. (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Постановления Правительства РФ №100 от 02.02.2000 г).

По территории сельского поселения проходит электролиния напряжением 10 кВ. Охранные зоны этих линий показаны на Схеме 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, и иных территорий, на которых ограничена градостроительная и Схеме 5. Схема границ с особыми условиями использования территории населенного пункта Маяки и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

5. На территории населенного пункта образованы санитарно-защитные зоны для производственных объектов: П2 (СЗЗ 100 м) площадью  1,251  га.

В поселении  образованы санитарно-защитные зоны для кладбищ С2 (СЗЗ 50 м) площадью 1,7 га (западнее села Маяки) и 1,3 га (севернее Олентуя), скотомогильника С3 (СЗЗ 1000 м) площадью 10,06 га и полигона промышленных и бытовых отходов С3 (СЗЗ 500 м) площадью 5,4 га.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

  - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства местного значения градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов. Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории поселения, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы анализа комплексного развития территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, настоящий документ должен начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к содержанию документа. Цель должна включать положения обусловленные необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели территориального планирования сельского поселения: «Целью территориального планирования сельского поселения является определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения (улично-дорожной сети, систем электроснабжения, водоснабжения, объектов социального обслуживания), а также жилищных объектов, мест приложения труда и отдыха населения, исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории сельского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории сельского поселения, на которой указывается, какие именно части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения генерального плана) использоваться для размещения конкретных видов объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры поселенческого значения, а также другие схемы содержащие проектные предложения.

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

- изучить территорию поселения, как совокупность территориальных ресурсов;

- исследовать особенности использования территории поселения, ее потенциальные возможности (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

- определить ограничения использования территории поселения и населенных пунктов в градостроительных целях;

- изучить комплексное развитие территории поселения и населенных пунктов и оценить размещение существующих объектов капитального строительства местного значения;

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию стратегического плана развития территории поселения, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения поселения;

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития поселения и населенных пунктов;

-  на основе указанных рекомендаций разработать документ территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования принимаемых вариативных решений и содержащих перечень мероприятий по территориальному планированию.

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию включают следующие основные направления: функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта, экономическое развитие, социальное развитие, развитие транспортной инфраструктуры поселенческого значения, развитие инженерной инфраструктуры поселенческого значения, планируемое размещение объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и  утилизации бытовых отходов.

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учетом предложений Схемы территориального планирования муниципального района «Карымский район» осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения «Маякинское».

Функциональное зонирование определяет градостроительное назначение частей территории  поселения.

Функциональное зонирование позволяет определить планируемые границы населенного пункта Маяки.

Функциональное зонирование определяет планировочную систему поселения и создает условия для его перспективного территориального развития.

Функциональное зонирование определяет места размещения функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

В границах населенного пункта выделены функциональные зоны для  реализации жилищной программы  в сельском поселении «Маякинское».

Результат представлен на Схеме 6. (Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития).

Функциональное зонирование определяет в значительной степени пути и направления территориального развития поселения.

А. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Предполагается размещение в населенном пункте жилого массива, застроенного индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет -  50. Площадь участков - до 2-5 га. Площадь такой зоны 100-250 га.

| Таблица 4. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ). |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж4) | 1,650092 | 68,089 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНА (О) | 0,015792 | 0,652 |
| ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЯ IV КЛАССА (П2) | 0,012512 | 0,516 |
| ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3) | 0,000036 | 0,001 |
| ЗОНА КЛАДБИЩ (С2) |  | вне границ н. п. |
| ЗОНА ПОЛИГОНОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СКОТОМОГИЛЬНИК (С3) |  | вне границ н. п. |
| ЗОНА САДОВ, ОГОРОДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ (СХ4) | 0,012816 | 0,530 |
| ЗОНЫ АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИЙ (Р2) |  | вне границ н. п. |
| ЗОНЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3) | 0,732175 | 30,212 |

Таким образом, 30 % территории поселения по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях. Площадь территорий населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться в 1,0215 раза и составить 2,423  кв. км.

Площади под объектами общественно-делового назначения составят  0,65 %.  Площади, используемые в экономической деятельности, составят около 0,52 % территории населенного пункта, что значительно ниже предельных значений, при которых окружающей среде не наносится значительный ущерб.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены областные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно будут использоваться застроенные территории населенного пункта.

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенного пункта, которые показаны на Схеме 7. Протяженность границы 13,427 м.

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ сельского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в сельскохозяйственном производстве (агропромышленный комплекс) и поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Б-2. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства селян к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-ферм).

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности.

2.3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении имеется потребность в строительстве индивидуальных жилых домов сельского типа (усадеб).

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Г. Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Г-1. Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Опорным центром системы расселения в поселении является населенный пункт Маяки.

Г-2. Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению.

В последние годы наблюдалась тенденция увеличения численности постоянного населения, что связано с естественным приростом и миграционным притоком трудоспособного населения. Несмотря на естественный прирост населения, наблюдается снижение рождаемости и снижение миграционного притока, что в дальнейшем может иметь негативные последствия на общей характеристике демографической ситуации поселения.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что увеличение численности населения района преодоленным позднее, а также на инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения сельского поселения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 25-летний период на 50 чел.

Г-3. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного досуга молодежи занятий спортом и для самореализации молодого поколения внутри поселения, оказывать больше содействия развитию позитивных молодежных инициатив. Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего (а возможно и высшего) профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

Г-4. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с территориальным развитием с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда.

Г-5. Программа строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) является наиболее перспективным инвестиционным проектом, стимулирующим развитие различных видов экономической деятельности и отраслей местного хозяйства.

Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 25 лет) активная часть населения района будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет, производимой сельскохозяйственной (иной) продукции.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению социального развития поселения (показано на Схеме 7).

Д. Перечень мероприятий по обеспечению социального развития сельского поселения.

Д-1. Развитие населенных пунктов должно сопровождаться развитием его социальной инфраструктуры. Развитие объектов социальной инфраструктуры районного значения на территории сельского поселения предусмотрено Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район». Размещение объектов социальной инфраструктуры поселенческого значения планируется настоящим генеральным планом в общественно деловых функциональных зонах (О). Существующие объекты планируется усовершенствовать (осуществить капитальный ремонт либо реконструкцию) в соответствии с установленными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Д-2. Объемные показатели жилищной программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в Маяки (с учетом оптимистического прогноза). Проживающих как в самом населенном пункте, так и на территории земель специального назначения. Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 50 усадеб.

2.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей и улично-дорожную сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения и уличной сети.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Е. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Е-1. Основные автотранспортные магистрали сельского поселения соединяют его крайние точки на севере, западе и востоке и связывают н.п. Маяки на севере с городским поселением «Карымское», на западе с сельским поселением «Жимбиринское»,  на востоке с сельским поселением «Адриановское».

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Усовершенствование этих автодорог осуществляется собственниками – муниципальным районом и поселением. Без своевременного усовершенствования автодорог невозможно эффективное использование других транспортных путей.

Е-2. 	Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Маяки является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Главной улицей является ул. Никифорова, образующая ранее основную планировочную ось и делит жилую застройки на западную и восточную части.

Другой главной улицей, играющей важную роль в организации движения транспорта, является существующая ул. Набережная.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 8).

Ж. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Ж-1. Трассировка улиц в Генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-70% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Ширины улиц следует принять: для ул. Никифорова – 15 м, для жилых улиц в малоэтажной застройке – 12 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1,5 м по обе стороны автодороги.

Предусмотрена реконструкция существующей уличной сети и строительство новой в объемах, установленных генеральным планом (новое строительство: протяженность улиц – 3,21 км, площадь покрытия – 19,26 тыс. кв. м.; реконструкция: протяженность – 7,74 км, площадь покрытия – 46,44 тыс. кв. м.).

2.5. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Сельское поселение имеет сложившуюся инженерную инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

З. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

1. Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении и в отношении технических параметров сетей.

2. В настоящее время в сельском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.

3. В поселении, вне границ на западе от населенного пункта Маяки на расстоянии 200 м имеется кладбище площадью 0,017 кв. км (при нормативном размере 0,4 кв. км). Кладбище может быть расширено на перспективу.

На расстоянии 1,5 км на западе от населенного пункта Маяки находится полигон твердых бытовых отходов, а юго-западнее села на расстоянии 5 км - скотомогильник.

В поселении также севернее населенного пункта Олентуй на расстоянии 730 м расположено  кладбище.

4. Водоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

По улице Никифорова расположена скважина, над которой имеется надземное строение – насосная станция, предназначенная для размещения глубинных насосов и защиты от атмосферных воздействий. В лесхозе населенного пункта Олентуй и на территории бывшего туберкулёзного санатория и 1 скважина в селе Зубковщина.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 9).

И. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

И-1. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении и в отношении технических параметров сетей.

Согласно Схеме территориального планирования района планируемое увеличение нагрузок, в связи с реализацией решений схемы в сельском поселении «Маякинское», должно составить 102,529 кВа.

Схемой не предусматривается проведение инженерных мероприятий по сетям электроснабжения районного значения.

Предполагается размещение одной трансформаторной подстанции в населенном пункте Маяки в новом микрорайоне жилой застройки.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 3210 м.

Общая длина линий освещения составляет 3210 м. Общее число светильников 84 шт.

2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Сельское поселение имеет сложившуюся систему специального обслуживания (система благоустройства, массового отдыха населения, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Развитие систем специального обслуживания невозможно без ее расширения и усовершенствования.

Для определения путей развития систем специального обслуживания следует определить основные стратегические направления и приоритеты их развития.

К. Основные стратегические направления и приоритеты развития систем благоустройства, мест захоронений и утилизации бытовых отходов сельского поселения.

К-1. Населенный пункт расположен в лесостепной зоне Забайкальского края.

Озеленение на территории населенного пункта представлено отдельными саженцами 3-8 летнего возраста, палисадами у жилых домов.

Планируемая зона активного отдыха жителей н.п. Маяки будет располагаться  на берегу реки Ундурга.

Состояние сельского внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания массивов и полос озелененных пространств.

При норме зеленых насаждений общего пользования 7 кв. м на человека общая площадь зеленых насаждений должна составить 0,513 га.

Данным генеральным планом предусмотрено создание озелененных пространств, площадью 21 га за пределами населенного пункта  Маяки.

Необходимо продолжить мероприятия по формированию объектов активного отдыха населения в виде парковой зоны. В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в населенном пункте малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта.

К-2. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Маяки занимается жилищно-коммунальная организация.

Вывоз мусора с территорий жилой и общественной застройки производится автомашиной на полигон твердых бытовых отходов западнее населенного пункта Маяки на расстоянии 1,5 км.

Планируемое увеличение количества твердых бытовых отходов приведено в Таблице 5.

К-3. 	Кладбище в сельском поселении требует существенного развития в связи с  показателями смертности населения и ожидаемом количестве смертей в связи с демографическими изменениями.

При норме площади земли под одно захоронение в 6 кв. м. потребность в землях, предназначенных для погребения умерших, составит 0,0156 га.

| Таблица 5. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |
| --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1. | От планируемых к строительству жилых зданий усадебного типа | 300 | 204,9 |
| 2. | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), л | 2000 | 1366 |
| 3. | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 67,5 |
| ВСЕГО: | 1638,4 |

Для существующего кладбища предусмотренное увеличение не является сверхнормативным, поэтому нет необходимости в создании новых мест погребения.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания поселения (показано на Схеме 10).

Л. Перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания сельского поселения.

Л-1. Основной объем зеленых насаждений общего пользования на территории населенного пункта планируется сосредоточить в парке, площадь которого с учетом спортивных сооружений составит 10 га.

Помимо перечисленных категорий зеленых насаждений, включаемых в селитебную территорию населенного пункта, с наветренной стороны для защиты от ветров преобладающего направления возможно формирование защитной полосы зеленых насаждений шириной до 50 м.

Общее количество зеленых насаждений планируемых к размещению приведено в Таблице 6.

| Таблица 6. РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ |
| --- |
| №п/п | Категория зеленых насаждений | Территория, га |
| 1. | Прочая зелень общепоселенческого значения | 10 |

Территория парка функционально может быть разделена на зоны:

- активного отдыха и занятий спортом, включающая комплекс спортивных площадок;

- зона пассивного отдыха.

- зона отдыха детей.

Исходя из учета местных климатических и ландшафтных условий, на территории парка требуется создание усиленного благоустройства, сооружение декоративных площадок.

Л-2. 	В целях организации работы полигона твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями установленными законодательством необходима разработка проекта организации полигона твердых бытовых отходов.

Л-3.  Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией  доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.

# Text boxes

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.