ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

Научно-исследовательский  и  проектный  институт  территориального  планирования  и   управления

672000 ,  Россия,  Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная,36 тел./факс.  [3022]  282720,  e-mail : n i p i t p @r a m b l e r . r u

# ОТЧЕТ

# о научно-исследовательской работе

# (итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кайдаловское» муниципального района «Карымский  район»

Забайкальского края».

Чита

2010 год

ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА, к.т.н "____"___________ 2010 г.

м.п.

# ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кайдаловское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края».

Генеральный план.

# Шифр темы/ № работы №12-04-ДГ/ГП-10

# Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

# Чита

# 2010 г.

Предисловие

Муниципальное образование сельское поселение «Кайдаловское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, принятый представительным органом местного самоуправления поселения «__» ____ 2010 г.

Генеральный план 2010 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «__»____ 2010 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельского поселения «Кайдаловское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования

## сельского поселения «Кайдаловское»

Принят «____»_____________ 2010 г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КАЙДАЛОВСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЙДАЛОВСКОЕ» - местное сообщество, жители которого считают поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Глава 1. Обоснование цели и задач территориального планирования сельского поселения.

1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения.

1.2. Существующие границы сельского поселения и современное использование земель на территории сельского поселения.

1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения.

  - Установленные ограничения  использования территории сельского поселения.

  - Цель и задачи территориального планирования сельского поселения.

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

2.1. Функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта.

2.2. Экономическое развитие.

2.3. Социальное развитие.

2.4. Развитие транспортной инфраструктуры.

2.5. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.6. Развитие систем благоустройства, организация мест захоронения и утилизации бытовых отходов.

Список Картографических материалов

- Схема 1. Схема использования территории муниципального образования «Кайдаловское» с отображением границ земель различных категорий (М 1:25000).

- Схема 2. Схема использования территории населенного пункта Кайдалово (М 1:5000).

- Схема 3. Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения (М 1:5000).

- Схема 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и иных территорий, на которых ограничена градостроительная деятельность (М 1:25000).

- Схема 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000).

- Схема 6. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров из планируемого развития (М 1:25000).

- Схема 7. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров из планируемого развития и планируемых границ населенного пункта «Кайдалово» (М 1:5000).

- Схема 8. Схема планируемого размещения объектов улично-дорожной сети и транспортных сооружений местного значения (М 1:5000).

- Схема 9. Схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения (М 1:5000).

- Схема 10. Схема планируемого размещения объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и утилизации бытовых отходов н.п. Кайдалово (М 1:5000).

ГЛАВА 1

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Кайдаловское» (далее – сельское поселение) находится на юго-востоке внутри территории муниципального района «Карымский район» Забайкальского края и граничит с его сельскими  и городскими поселениями:  Урульгинское, Карымское, Адриановское.

Территория сельского поселения -  480,90 кв. км.

На территории сельского поселения проживает – 1,286 тыс. чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельского поселения является наиболее освоенным в районе. Плотность населения в сельском поселении – 2,67 чел/кв. км. Вместе с тем, население сосредоточено в населенных пунктах – Кайдалово, где его плотность составляет – 346,63 чел/кв. км  (при площади населенного пункта 3,710 кв. км), Атамановка – 3793,5 чел/кв. км  (при площади населенного пункта 0,339 кв. км), Подлесное – 13395,8 чел/кв. км  (при площади населенного пункта 0,096 кв. км), Усть-Нацигун – 7609,47 чел/кв. км  (при площади населенного пункта 0,169 кв. км), Тарская – 8405,23чел/кв. км  (при площади населенного пункта 0,153 кв. км).

По территории Карымского района проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Он пересекает территорию МО «Кайдаловское». От транссибирской железнодорожной магистрали отходит железнодорожная ветка на Забайкальск, она начинается в МО «Кайдаловское».

Последнее обстоятельство указывает на то, что в населенном пункте невысокая плотность застройки, а существующая граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что отсутствуют не только возможности для его развития, но не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.

Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль русла реки Ингода и притоков Баяндорга и железнодорожной магистрали. Здесь расположены основные массивы земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Природные условия сельского поселения «Кайдаловское» сложные.

Климат резкоконтинентальный с большими перепадами сезонных и суточных температур. Карымский район характеризуется более мягким климатом, чем северные районы Забайкальского края (среднегодовая температура воздуха здесь на 1,5 - 2° выше, чем на остальной территории).

Зимой на фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны (более 2300 час/год). Лето теплое и жаркое с низким количеством осадков.

Суровость климатических условий зависит как от общей циркуляции атмосферы, так и рельефа местности.

Зимой наиболее суровые условия складываются в долинах и котловинах, летом наоборот здесь по теплообеспеченности самые благоприятные условия.

Среднегодовая температура воздуха составляет -2,0°, изменяясь в годовом ходе от -20 - 25° в январе до 18° в июле.

Среднегодовое количество осадков около 400 мм. Скорости ветра небольшие, кроме весеннего периода, когда могут отмечаться скорости от 15 м/сек и выше. Преобладающее направление ветра обусловлено рельефом: повторяемость северо-западных и западных ветров усиливается в долинах направленных с северо-запада на юго-восток и на территориях открытых с запада. На остальной территории нет резко выраженных преобладающих направлений.

К неблагоприятным  атмосферным  явлениям  относятся  радиационные туманы.

Основную долю земель сельского поселения «Кайдаловское» составляют земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и земли водного фонда.  Незначительна доля земель запаса.

Рельеф и геологическое строение. По характеру рельефа территория Карымского района представлена низкогорным и среднегорным рельефом. С запада территория сельского поселения «Кайдаловское» ограничена Даурским хребтом, а с востока – Могойтуйским хребтом.

В геоморфологическом отношении территория населенного пункта Кайдалово располагается на IV  террасах реки Ингода. В долине реки Ингода развит аллювиальный водоносный горизонт, содержащий грунтовые воды. Мощность  водосодержащей  толщины  достигает 0,5-6 м. Движение грунтовых вод аллювиального водоносного  горизонта  направлено к р. Ингода.

Рельеф территории населенного пункта спокойный с уклоном 5-10%, на некоторых участках с уклоном 10-20%, 20 %.

Террасы  прорезаны  оврагами  и  долинами  ручьев Баяндорга, Долганга, Торгача, Юля, ручей Нарын, Шаратай, Сикинда.

Данная территория имеет сложное тектоническое строение с множеством разрывных нарушений и интрузией.

В геологическом строении территории принимают участие: коренные породы и пресноводно- четвертичные осадочные отложения, средневерхнеюрские вулканогенно-осадочные образования и интрузивные образования нижнепротерозойского-мезозойского возраста. Древний  аллювий слагает вторую и первую  надпойменные  террасы.  Отложения  второй  надпойменной  террасы   представлены  песками  разнозернистыми, гравильно-галечным  материалом, а также суглинками  и глинами.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, представленным аллювиальным, делювиальным и делювиально-пролювиальным отложениями.

Наибольшее распространение на территории населенного пункта получили делювиальные отложения, представленные суглинками, глинами с линзами и отдельными маломощными пластами песка, песчано-галечниковыми, с включениями древесно-щебенистых отложений. Современные аллювиальные отложения развиты по долинам рек, представлены переслаивающимися разнозернистыми гравелистыми песками, супесью, суглинками, реже - глинами. Общая мощность этих отложений в современной пойме – 6 - 10 метров.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения представлены общераспространенными полезными ископаемыми (глина, ПГС).

Почвы сельского поселения «Кайдаловское» отнесены к Читинско – Улетовскому лесостепному почвенному округу, в котором наиболее пригодны для сельского хозяйства мучнисто-карбонатные черноземы и перегнойно-глеевые мерзлотные почвы, подверженные водной и ветровой эрозии, а также катастрофическому паводку.

Водные ресурсы поверхностных вод связаны с рекой Ингодой и её притоками.

Подземные воды приурочены к долине р. Ингоды. Территория поселения преимущественно горная.

Длина реки Ингода  в пределах РФ – 708 км. Площадь бассейна 37,2 тыс. км². Расстояние от устья 560 км. Левая составляющая Шилки (бассейн Амура). Длина реки в сельском поселении составляет 23 670 м.

По условиям водного режима река Ингода относится к дальневосточному типу с хорошо выраженным весенним половодьем, дождевыми паводками в летне-осенний период и устойчивой зимней меженью. Питание рек главным образом дождевое.

Многолетняя мерзлота в исследуемом сельском поселении имеет островное распространение и приурочена к отрицательным формам рельефа: долинам, падям, склонам гор (северной экспозиции) и местным понижениям поверхности (впадинам, ложбинам и т.д.).

«Союзником» физического выветривания является сезонная и многолетняя мерзлота. И хотя последняя носит островной характер, обе они усугубляются, ускоряют процессы разрушения коренных пород. При сезонных изменениях температур горных пород происходят криогенные процессы, сопровождаемые пучением грунтов (бугры пучения), выдавливанием обломков коренных пород на поверхность с образованием каменистых скоплений в виде курумов («каменных рек» или «каменных морей»). По склонам гор и речных долин могут развиваться солифлюкационные процессы, т.е. медленное сползание переувлажненных грунтов вниз по склону с образованием натечных форм (языков, валов и т.п.).

Бугры пучения в теплый период года, как правило, деградируют, ледяное ядро в них вытаивает, и они как бы оседают (явление термокарста). Термокарстовые понижения образуются и вне бугров пучения, в рыхлых сезонно- или многолетнемерзлых толщах; образуемые при этом понижения заполняются водой - появляются озера (или болота) термокарстового происхождения.

Водоразделы, склоны гор (южной экспозиции) и другие положительные формы рельефа обычно свободны от многолетней мерзлоты. На наличие многолетней мерзлоты указывают наледи, мочажины, локальные заболачивание почвы. Глубина залегания верхней границы многолетней мерзлоты колеблется от 1,5 до 4,5 м, понижаясь на участках циркуляции поверхностных и аллювиальных вод до 5-7 м, а иногда и более. Вверх по склонам глубина залегания многолетней мерзлоты понижается  и постепенно выклинивается. Нижняя граница мерзлоты прослеживается преимущественно на глубинах 15-30 м, но встречается и на глубинах более 40 м.

Лесные ресурсы  на территории сельского поселения выполняют в основном средозащитную и рекреационную функции (земли лесного фонда – 90  кв. км).

По экономической специализации сельское поселение «Кайдаловское» не имеет ярко выраженной экономической специализации. На территории поселения имеются предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Промышленная заготовка и переработка древесины на территории поселения не ведется, в связи с недостаточностью ресурсов и отсутствием перерабытавающих предприятий.

Поэтому деятельность местного населения направлена на самозанятость или на обслуживание объектов, расположенных на территории земель специального назначения.

Энергоснабжение 	населенного пункта осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Карымская» ПС «Карымская» 35/10 кВ по ВЛ-10 кВ одним фидером на ТП общей мощностью 830 кВа.

Газоснабжение производится сжиженным газом, доставляемым с н.п. Карымское на пункт обмена баллонов (ПОБ).

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от водозаборных колонок;

Теплоснабжение населенного пункта децентрализовано. Одноэтажные жилые дома отапливаются печами. Отдельностоящая котельная расположена по улице Новой.

Транспортная инфраструктура. Транспортная освоенность поселения выше средних показателей по Забайкальскому краю.

По территории Карымского района проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Он пересекает территорию МО «Кайдаловское». От транссибирской железнодорожной магистрали отходит железнодорожная ветка на Забайкальск, она начинается в МО «Кайдаловское».

По железной дороге осуществляется доставка грузов: для предприятий Карымского района, для обеспечения деятельности территорий специального назначения и населенного пункта, доставка продовольствия и других материалов, а также пассажирская связь с административным центром района, близлежащими населенными пунктами и г. Читой.

Станция Кайдалово – промежуточная 4 класса, станционных путей 2, платформа 50 м.

Немаловажную роль в жизни поселения играет автомобильный транспорт, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Река Ингода делит  населенный пункт Кайдалово на две части: западную и восточную.

В социальной сфере сельское поселение сохраняет невысокую довольно-таки низкую (в районе и крае) обеспеченность населения социальным услугам, учреждениями социальной сферы, организациями общественного питания и бытового обслуживания.

Экологическое состояние окружающей среды относительно благоприятно ввиду отсутствия предприятий на территории населенного пункта. Но, тем не менее выбросы в атмосферу от интенсивного грузопотока по железнодорожной и автомобильной дороги наносят вред окружающей среде и дестабилизирует общий фон экологической обстановки.

1.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Формирование территории сельского поселения, в соответствии с законодательством, производилось на основе закрепления его границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Забайкальского края.

При установлении  в  2004 году границ муниципальных образований – городских  и сельских поселений учитывалось существующее кадастровое деление территории, а также предложения органов местного самоуправления и населения Карымского района (Схема (картографическое описание)  границ муниципальных образований Карымского района, Приложение к Закону Читинской области «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения в Читинской области», М 1: 100 000).

Большая часть земель сельского поселения в настоящее время существует как открытые пространства (зоны естественного ландшафта); земля, занятая объектами капитального строительства местного значения (жилыми, общественными зданиями и сооружениями, дорогами и инженерными сооружениями), промышленные территории и сельскохозяйственные угодья.

Состав земель сельского поселения, относящихся к различным категориям (по официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) в утвержденных границах сельского поселения приведен в таблице 1 и на Схеме 1. (Схема использования территории муниципального образования «Кайдаловское» с отображением границ земель различных категорий).

| Таблица 1. СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ (ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ И В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОЖИВШИМСЯ ФАКТИЧЕСКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРРИТОРИИ) |
| --- |
| ПОСЕЛЕНИЕ/ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | ОФИЦИАЛЬНО* (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) | ФАКТИЧЕСКИ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЙДАЛОВСКОЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | - | 100 | 480,90 | 100 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | - | - | 185,240 | 38,52 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | - | - | 90 | 18,71 |
| ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА | - | - | 74,618 | 15,52 |
| БОЛОТА |  |  | 54,889 | 11,42 |
| ЗЕМЛИ ЗАПАСА | - | - | 20,758 | 4,32 |
| ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 16,276 | 3,38 |
| ЗЕМЛИ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  | 19,287 | 4,01 |
| ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | - | - | 19,832 | 4,12 |

* Официальные данные отсутствуют.

Населенный пункт Кайдалово имеет один зарегистрированный кадастровый блок населенного пункта. Кадастровое деление территории в границах сельского поселения организовано.

1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Территория сельского поселения в настоящее время используется для размещения различных объектов капитального строительства федерального, краевого, районного и поселенческого значения.

Распределение земель сельского поселения по определенным видам использования территории, проводилось в отношении следующих видов территориальных зон:

Территория индивидуальной жилой застройки (Ж4) - используется преимущественно для размещения блокированных и индивидуальных жилых домов с придомовыми участками;

Территория общественно-деловой застройки (О) - используется для размещения преимущественно административных, финансовых, деловых, культурно-бытовых, торговых, медицинских, учебных, спортивных и иных общественных зданий и сооружений;

Территория активного отдыха населения (Р2) -   используется для размещения активных рекреационных функций и включает в себя озелененные поселенческие территории общего пользования, площади, парки, скверы, бульвары с соответствующими объектами для отдыха;

Территория естественного ландшафта (Р3) - включает в себя природные ландшафты и другие открытые пространства;

Территория  садов, огородов, оранжерей, теплично-парникового хозяйства (СХ4) -  используется для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;

Территория кладбищ  (С2) - используется для размещения объектов погребения и оказания ритуальных услуг населению сельского поселения;

Территория полигонов промышленных и бытовых отходов, скотомогильников (С3) - используется для размещения предприятий по складированию и утилизации промышленных и бытовых отходов;

Территория предприятий IV класса (П2)  - используется для размещения предприятий, требующих организации санитарно-защитных зон до 100 м;

Территория воздушного транспорта (И1) – используется для размещения аэропорта, иных объектов воздушного транспорта, а также объектов связанных с эксплуатацией, содержанием, строительствам, реконструкцией, ремонтом, развитием наземных и подземных зданий, строений, сооружений устройств воздушного транспорта;

Территория сооружений железной дороги (И2) - используется для размещения железнодорожных путей, станции и объектов по обслуживанию путевого хозяйства;

Территория сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры (И3) – используется для размещения головных сооружений водоснабжения, источников теплоснабжения и электроснабжения, сооружений газоснабжения, требующих обязательного учета при планировании застройки сельского поселения.

По результатам наблюдения установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным территориальным зонам.

| Таблица 2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ) |
| --- |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж4) | 0,62186 | 16,762 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (О) | 0,01294 | 0,349 |
| ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА (П2) | 0,00546 | 0,147 |
| ПОЛОСА ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (И2) | 0,02483 | 0,669 |
| ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3) | 0,00558 | 0,150 |
| ЗОНЫ КЛАДБИЩ (С2) | 0,01227 | 0,331 |
| ЗОНА САДОВ, ОГОРОДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ (СХ4) | 0,02501 | 0,674 |
| ЗОНЫ АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИЙ (Р2) | 0,00013 | 0,004 |
| ЗОНЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3) | 3,00192 | 80,914 |

На Схеме 2. (Схема использования территории населенного пункта Кайдалово)  показано существующее использование земель населенного пункта Кайдалово для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

Таким образом, более 80 % территории поселения фактически не используется в какой-либо деятельности и образует рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Селитебные территории представлены жилыми зданиями индивидуальной одноэтажной жилой застройкой с придомовыми либо приусадебными участками, используемые  для ведения подсобного хозяйства. Доля этих территорий составляет 16,76 % от общей площади территории населенного пункта Кайдалово.

Селитебные территории под малоэтажными зданиями меньше, чем требуется расчетными нормами (0,622 кв. км при расчетной - 1,95 кв. км).

Площади под объектами общественно-делового назначения составляют 0,35% от площади населенного пункта, что является достаточно низким показателем для данного сельского поселения.

Ландшафтно-рекреационная территория составляет 80,92 % территории населенного пункта.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены областные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно используются застроенные территории населенного пункта, а также незначительный объем земель под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расположенные на территории сельского поселения «Кайдаловское» объекты разграничиваются по значению на объекты федерального, краевого, районного и поселенческого значения (показано на Схеме 3. Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения).

Границы объектов капитального строительства федерального, краевого и районного значения определены в документах, устанавливающих границы соответствующих землепользований. Планируемые границы данных объектов (за исключением объектов районного значения) не установлены в связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования соответствующего уровня.

Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район» не предусмотрено изменение существующих границ объектов капитального строительства районного значения на территории сельского поселения «Кайдаловское».

Требования к составу Генерального плана устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) поселения относятся:

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

9) организация библиотечного обслуживания населения;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

11) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

15) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

16) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

Следовательно, к объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Территория сельского поселения в настоящее время используется для размещения объектов капитального строительства  поселенческого значения, основными из которых являются объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселенческого значения.

1. Общая протяженность транспортной и улично-дорожной сети сельского поселения «Кайдаловское» составляет – 5270 м. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре не отвечает современным требованиям.

Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия на дорогах местного значения. Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

По транспортной доступности населенных территорий и мест приложения труда сельское поселение имеет неплохие показатели.

Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в сельском поселении нет. Часть проезжей части улиц не имеет усовершенствованного покрытия.

Список автодорог и улиц населенного пункта приведен в таблице 3.

| Таблица 3. СПИСОК АВТОДОРОГ И УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА КАЙДАЛОВО |
| --- |
| Участки автодорог и улицы | Общая протяженность в границах населенного пункта, км | Тип покрытия |
| Ул. Советская | 1,5 | асфальт |
| Ул. Новая | 0,5 | грунтовая |
| Ул. Набережная | 0,5 | грунтовая |
| Ул. Кайдаловская | 0,2 | грунтовая |
| Ул. Ингодинская | 2 | грунтовая |
| Ул. Лесная | 0,2 | грунтовая |
| Ул. Нагорная | 0,3 | грунтовая |
| Ул. Заречная | 0,07 | грунтовая |
| ВСЕГО: | 5,27 |

Кроме того, имеется большое количество грунтовых проездов, скотопрогонов, полевых дорог, которые не учитывались нами, поскольку в процессе градостроительного освоения территории они будут ликвидированы.

2. Водоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

По улице Лесной расположена скважина, над которой имеется надземное строение – насосная станция, предназначенная для размещения глубинных насосов и защиты от атмосферных воздействий. Глубина этой скважины 80 м. По ул. Новой (на территории школы) расположена скважина, глубина которой 80 м.

3. Электроснабжение сельского поселения «Кайдаловское» осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Карымская» ПС «Карымская» 35/10 кВ по ВЛ-10 кВ одним фидером на ТП общей мощностью 830 кВа.

Электропитание распределительных пунктов предусмотрено воздушными линиями.

В населенном пункте 5 подстанций. Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 35,25 %.

Размещение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов предусматривалось в центре нагрузки с учетом архитектурно-планировочных решений.

Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 20-40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 1048,99 м. Общее число светильников 58 шт.

4.  Теплоснабжение в населенном пункте децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения отапливаются печами. Отдельностоящая котельная расположена по улице Новой.

5. В настоящее время в сельском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.

6. 	В границах населенного пункта Кайдалово на юго-востоке расположено кладбище площадью 0,01227 кв. км (при нормативном размере 0,4 кв. км). Кладбище может быть расширено на перспективу.

На расстоянии 1,5 км от населенного пункта Кайдалово находится полигон твердых и бытовых отходов и скотомогильник.

В поселении также возле населенных пунктов Подлесное на расстоянии 530 м, Атамановка на расстоянии 1650 м, Тарская на расстоянии 1400 м и Усть-Нацигун полигоны твердых и бытовых отходов.

7. Границы земельных участков предоставленных для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения показаны на Схеме 3. (Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения).

  - УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий сельского поселения «Кайдаловское» включает территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия).

Система зон с особыми условиями использования территории включают:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- зоны охраны линии железной дороги;

- водоохранные зоны рек и водоемов и др.

На территории сельского поселения выявлены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны ограничений градостроительной деятельности (показано на Схемах 4 и 5):

- На территории сельского поселения «Кайдаловское» расположен памятник архитектуры и градостроительства, ныне действующая Свято-Троицкая церковь.

В селе Кайдалово находится памятник-стелла, поставленный в честь воинов-земляков, погибших в Великой Отечественной Войне (Рис. 1.4.1.). Также на территории сельского поселения выявлено 6 объектов истории и культуры: поселение эпохи неолита-бронзы, средневековые погребения, бурхотуйский могильник, неолитическое поселение, средневековый могильник (2).

2. В сельском поселении установлена водоохранная зона шириной 500 метров для реки Ингода.

3. Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов на расстоянии, м: 10 - напряжение до 20 кВ; 15 - напряжение до 35 кВ; 20 - напряжение до 110 кВ. (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Постановления Правительства РФ №100 от 02.02.2000 г).

По территории сельского поселения проходит электролиния через районную понижающую подстанцию «Карымская» ПС «Карымская» 35/10 кВ по ВЛ-10 кВ одним фидером на ТП.

4. По территории Карымского района проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Он пересекает территорию МО «Кайдаловское». От транссибирской железнодорожной магистрали отходит железнодорожная ветка на Забайкальск, она начинается в МО «Кайдаловское».

Для железных дорог в Российской Федерации должны быть установлены охранные зоны, в пределах которых ограничивается градостроительная деятельность. Однако нормативные размеры (либо условия проектирования) данных охранных зон в установленном порядке не определены Правительством РФ.

Поэтому в соответствии с практикой установления подобного вида ограничений принятых в Советском Союзе и других странах минимальный размер охранных зон принимался нами равным 100 м (по обе стороны от железной дороги). При утверждении соответствующих нормативов, их следует учитывать при принятии градостроительных решений о размещении объектов капитального строительства в непосредственной близости от железной дороги.

5. На территории населенного пункта образованы санитарно-защитные зоны для производственных объектов: П2 (СЗЗ 100 м) площадью  0,546  га.

На территории населенного пункта образованы санитарно-защитные зоны для кладбища С2 (СЗЗ 50 м) площадью 1,227 га.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

  - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства местного значения градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов. Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории поселения, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы анализа комплексного развития территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, настоящий документ должен начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к содержанию документа. Цель должна включать положения обусловленные необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели территориального планирования сельского поселения «Кайдаловское»: «Целью территориального планирования сельского поселения является определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения (улично-дорожной сети, систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, объектов социального обслуживания), а также жилищных объектов, мест приложения труда и отдыха населения, исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории сельского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории сельского поселения, на которой указывается, какие именно части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения генерального плана) использоваться для размещения конкретных видов объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры поселенческого значения, а также другие схемы, содержащие проектные предложения.

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

- изучить территорию поселения, как совокупность территориальных ресурсов;

- исследовать особенности использования территории поселения, ее потенциальные возможности (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

- определить ограничения использования территории поселения и населенных пунктов в градостроительных целях;

- изучить комплексное развитие территории поселения и населенных пунктов и оценить размещение существующих объектов капитального строительства местного значения;

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию стратегического плана развития территории поселения, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения поселения;

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития поселения и населенных пунктов;

-  на основе указанных рекомендаций разработать документ территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования принимаемых вариативных решений и содержащих перечень мероприятий по территориальному планированию.

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию включают следующие основные направления: функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта, экономическое развитие, социальное развитие, развитие транспортной инфраструктуры поселенческого значения, развитие инженерной инфраструктуры поселенческого значения, планируемое размещение объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и  утилизации бытовых отходов.

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учетом предложений Схемы территориального планирования муниципального района «Карымский район» осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения. Функциональное зонирование определяет градостроительное назначение частей территории  сельского поселения «Кайдаловское».

Функциональное зонирование позволяет определить планируемые границы населенного пункта Кайдалово.

Функциональное зонирование определяет планировочную систему поселения и создает условия для его перспективного территориального развития.

Функциональное зонирование определяет места размещения функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

В границах населенного пункта выделены функциональные зоны для  реализации жилищной программы  в сельском поселении «Кайдаловское».

Результат представлен на Схеме 7. (Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров из планируемого развития и планируемых границ населенного пункта «Кайдалово»).

Функциональное зонирование определяет в значительной степени пути и направления территориального развития поселения.

А. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Предполагается размещение в населенном пункте жилого  массива, застроенного индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет - 120. Площадь участков - до 0,2-0,3 га.

Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет – 120.

| Таблица 4. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА КАЙДАЛОВО (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| Функциональная зона одноэтажной жилой застройки (Ж4(Ф)) | 0,62186+0,22156=0,84342 | 21,175 |
| Функциональная зона общественно-деловой застройки (О(Ф)) | 0,01294+0,01148=0,02442 | 0,613 |
| Функциональная зона предприятий IV класса (П2(Ф)) | 0,00546 | 0,137 |
| Функциональная зона предприятий III-II класса (П1(Ф)) |  | Вне границ населенного пункта |
| Функциональная зона сооружений железной дороги (И2 (Ф)) | 0,02483 | 0,623 |
| Функциональная зона инженерной инфраструктуры (И3(Ф)) | 0,00558 | 0,141 |
| Функциональная зона кладбищ (С2(Ф)) | 0,01227 | 0,308 |
| Функциональная зона полигона промышленных и бытовых отходов (С3(Ф)) |  | Вне границ населенного пункта |
| Функциональная зона скотомогильника (С3(Ф)) |  | Вне границ населенного пункта |
| Функциональная зона садов, огородов, оранжерей (СХ4(Ф)) | 0,02501 | 0,628 |
| Функциональная зона активных рекреаций (Р2(Ф)) | 0,00013 | 0,003 |
| Функциональная зона активных рекреаций (Р2(Ф)) |  | Вне границ населенного пункта |
| Функциональная зона естественного ландшафта (Р3(Ф)) | 3,04188 | 76,372 |

Таким образом 76,372 % территории поселения не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Площадь территорий населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться в 1,0735 раза и составить 3,983  кв. км.

Площадь территории под одноэтажной жилой застройкой увеличится в 1,35628 раза.  Это говорит о том, что существует территориальный потенциал для реализации жилищной программы на первых этапах реализации генерального плана.

Площади под объектами общественно-делового назначения увеличатся в 1,8872 раза, и составит 0,61% от общей площади территории населенного пункта.

Ландшафтно-рекреационная территория увеличится на 3,996 га и составит 76,38% от  территории населенного пункта.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены областные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно будут использоваться застроенные территории населенного пункта.

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенного пункта, которые показаны на Схеме 7. Протяженность границы 11,158 км.

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ сельского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в сельском хозяйстве (агропромышленный комплекс),  поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Б-2. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства селян к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-фермы).

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности.

2.3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении имеется потребность в строительстве индивидуальных жилых домов сельского типа (усадеб).

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Г. Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Г-1.  Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Опорным центром системы расселения в поселении является населенный пункт Кайдалово.

Г-2.  Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению.  Не наблюдаются тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют  дальнейшее увеличение его численности, а также старение населения.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что увеличение численности населения района преодоленным позднее, а также на инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения сельского поселения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 20-летний период на 294 чел.

Г-3. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного досуга молодежи занятий спортом и для самореализации молодого поколения внутри поселения, оказывать больше содействия развитию позитивных молодежных инициатив. Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего (а возможно и высшего) профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

Г-4. Развитие социальной инфраструктуры должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития, приближающими центры оказания социальных услуг к населенным местам и обособленным местам приложения труда.

Г-5. Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции.

Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств, получаемых, в том числе от реализации производимой сельскохозяйственной (иной) продукции.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению социального развития поселения (показано на Схеме 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Д. Перечень мероприятий по обеспечению социального развития сельского поселения.

Д-1. Развитие населенных пунктов должно сопровождаться развитием его социальной инфраструктуры. Развитие объектов социальной инфраструктуры районного значения на территории сельского поселения предусмотрено Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район». Размещение объектов социальной инфраструктуры поселенческого значения планируется настоящим генеральным планом в общественно деловых функциональных зонах (О). Существующие объекты планируется усовершенствовать (осуществить капитальный ремонт либо реконструкцию) в соответствии с установленными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Д-2. Объемные показатели жилищной программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в Кайдалово (с учетом оптимистического прогноза).  Проживающих как в самом населенном пункте Кайдалово, так и на территории земель специального назначения. Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 120 усадеб. Оцениваемая стоимость программы, таким образом, составляет 36 млн. рублей.

2.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей и улично-дорожную сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения и уличной сети.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Е. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Е-1. Основные автотранспортные магистрали сельского поселения соединяют его крайние точки на севере, западе и востоке и связывают н.п. Кайдалово на севере и западе с городским поселением «Карымское», на востоке с сельским поселением «Урульгинское».

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Усовершенствование этих магистралей осуществляется собственниками – муниципальным районом и поселением. Без своевременного усовершенствования магистрали невозможно эффективное использование других транспортных путей.

Е-2. 	Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Кайдалово является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Река Ингода делит жилую застройки на западную и восточную части.

Другими главными улицами, играющими важную роль в организации движения транспорта, являются: существующие ул. Новая, Советская, Ингодинская.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 8).

Ж. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Ж-1. Данным документом предусматривается проведение следующих работ по усовершенствованию межпоселенческих автодорог:

1. Поэтапное усовершенствование автодорог н.п. Кайдалово – выезд на региональную автодорогу Карымская-Урульга.

2. Усовершенствование автодороги н.п. Кайдалово – н.п. Карымская.

В связи с развитием системы транспортной доступности населенных мест не предусмотрено строительство новых участков автодорог с усовершенствованным покрытием.

Ж-2. 	Трассировка улиц в Генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-70% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 15 м, для прочих  - 12 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1,5 м по обе стороны автодороги.

Предусмотрена реконструкция существующей уличной сети и строительство новой в объемах, установленных генеральным планом (новое строительство: протяженность улиц – 2,049  км, площадь покрытия – 12294 кв. м.; реконструкция: протяженность – 5,27 км, площадь покрытия – 31620 кв. м.).

2.5. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Сельское поселение имеет сложившуюся инженерную инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

З. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

1. 	Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 35,25 %.

Суммарная мощность существующих трансформаторов 830 кВа. Фактическая нагрузка по результатам замеров в 2009 году составила  292,575 кВа. Недоиспользование мощности 537,425 кВа.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении и в отношении технических параметров сетей.

2. 	Теплоснабжение в населенном пункте децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения отапливаются печами. Отдельностоящая котельная расположена по улице Новой.

3.  В настоящее время в сельском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.

4. 	В границах населенного пункта Кайдалово на юго-востоке расположено кладбище площадью 0,01227 кв. км (при нормативном размере 0,4 кв. км). Кладбище может быть расширено на перспективу.

На расстоянии 1,5 км от населенного пункта Кайдалово находится полигон твердых и бытовых отходов и скотомогильник.

В поселении также возле населенных пунктов Подлесное на расстоянии 530 м, Атамановка на расстоянии 1650 м, Тарская на расстоянии 1400 м и Усть-Нацигун полигоны твердых и бытовых отходов.

5. Водоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

По улице Лесная расположена скважина, над которой имеется надземное строение – насосная станция, предназначенная для размещения глубинных насосов и защиты от атмосферных воздействий. Глубина этой скважины 80 м. По ул. Новой (на территории школы) расположена скважина, глубина которой 80 м.

Всего на территории населенного пункта расположены 2 водозаборные колонки и 1 водонасосная станция.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 9. Схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения н.п. Кайдалово).

И. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

И-1. Суммарная мощность существующих трансформаторов 830 кВа. Фактическая нагрузка по результатам замеров в 2009 году составила  292,575 кВа. Недоиспользование мощности 537,425 кВа.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении и в отношении технических параметров сетей.

Согласно Схеме территориального планирования района планируемое увеличение нагрузок, в связи с реализацией решений схемы в сельском поселении «Кайдалово», должно составить 269,621 кВа.

Схемой не предусматривается проведение инженерных мероприятий по сетям электроснабжения районного значения.

Предполагается размещение одной новой трансформаторной подстанций в населенном пункте.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 2048,99 м.

Общая длина линий освещения составляет 1048,99 м. Общее число светильников 58 шт.

2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Сельское поселение имеет сложившуюся систему специального обслуживания (система благоустройства, массового отдыха населения, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Развитие систем специального обслуживания невозможно без ее расширения и усовершенствования.

Для определения путей развития систем специального обслуживания следует определить основные стратегические направления и приоритеты их развития.

К. Основные стратегические направления и приоритеты развития систем благоустройства, мест захоронений и утилизации бытовых отходов сельского поселения.

К-1. Населенный пункт расположен в лесостепной зоне Забайкальского края.

Озеленение на территории населенного пункта представлено отдельными саженцами 3-8 летнего возраста, палисадами у жилых домов.

Существующая зона активного отдыха жителей н.п. Кайдалово в настоящее время расположена на берегу реки Ингода.

Состояние сельского внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания массивов и полос озелененных пространств.

При норме зеленых насаждений общего пользования 7 кв. м на человека общая площадь зеленых насаждений должна составить 1,106 га.

В границах населенного пункта предлагается выполнить озеленение вокруг кладбища, площадью 0,000225 га.

Необходимо продолжить мероприятия по формированию объектов активного отдыха населения в виде парковой зоны. В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в населенном пункте малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта.

К-2. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Кайдалово занимается жилищно-коммунальная организация.

Вывоз мусора с территорий жилой и общественной застройки производится автомашиной. Определено место для усовершенствованной свалки в 1,5 км севернее населенного пункта.

Планируемое увеличение количества твердых бытовых отходов приведено в Таблице 5.

К-3. 	Кладбище в сельском поселении требует существенного развития в связи с  показателями смертности населения и ожидаемом количестве смертей в связи с демографическими изменениями.

При норме площади земли под одно захоронение в 6 кв. м. потребность в землях, предназначенных для погребения умерших, составит 0,0372 га.

| Таблица 5. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |
| --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1. | От планируемых к строительству жилых зданий усадебного типа | 300 | 385,8 |
| 2. | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), л | 2000 | 2572 |
| 3. | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 219,57 |
| ВСЕГО: | 3177,37 |

Для существующего кладбища предусмотренное увеличение не является сверхнормативным, поэтому нет необходимости в создании новых мест погребения.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания поселения (показано на Схеме 10. Схема планируемого размещения объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Л. Перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания сельского поселения.

Л-1. Существующее озеленение находится на территории общественно-деловой зоны и озеленённых участков возле жилой застройки. Основной объем зеленых насаждений общего пользования на территории населенного пункта планируется сосредоточить в парке  площадь которого составит 17,54 га.

Помимо перечисленных категорий зеленых насаждений, включаемых в селитебную территорию населенного пункта, с наветренной стороны для зашиты от ветров преобладающего направления возможно формирование защитной полосы зеленых насаждений шириной до 50 м.

Общее количество зеленых насаждений планируемых к размещению приведено в Таблице 6.

| Таблица 6. РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ |
| --- |
| №п/п | Категория зеленых насаждений | Территория, Га |
| 1. | Общепоселковый парк | - |
| 2. | Прочая зелень общепоселенческого значения | 17,54 |

Территория парка функционально может быть разделена на зоны:

- активного отдыха и занятий спортом, включающая комплекс спортивных площадок;

- зона пассивного отдыха.

- зона отдыха детей.

Исходя из учета местных климатических и ландшафтных условий, на территории парка требуется создание усиленного благоустройства, сооружение декоративных площадок.

Л-2. 	В целях организации работы полигона твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями установленными законодательством необходима разработка проекта организации полигона твердых бытовых отходов.

Л-3.  Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией  доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.

# Text boxes

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.