ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

Научно-исследовательский  и  проектный  институт  территориального  планирования  и   управления

672000, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная,36 тел./факс. [3022] 282720, e-mail: nipitp@rambler.ru

# ОТЧЕТ

# о научно-исследовательской работе

# (итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Нарын-Талачинское» муниципального района «Карымский  район» Забайкальского края».

Чита

2012 год

ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА, к.т.н "____"___________ 2012 г.

м.п.

# ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Нарын-Талачинское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края».

Генеральный план.

# Шифр темы/ № работы №002-01-ДГ/ГП-09

# Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

# Чита

# 2012 г.

Предисловие

Муниципальное образование сельское поселение «Нарын-Талачинское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, принятый представительным органом местного самоуправления поселения «__» ____ 2012 г.

Генеральный план 2012 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «__»____ 2012 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельского поселения «Нарын-Талачинское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования

## сельского поселения «Нарын-Талачинское»

Принят «____»_____________ 2012 г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НАРЫН-ТАЛАЧИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАРЫН-ТАЛАЧИНСКОЕ» - местное сообщество, жители которого считают поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Глава 1. Обоснование цели и задач территориального планирования сельского поселения.

1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения.

1.2. Существующие границы сельского поселения и современное использование земель на территории сельского поселения.

1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения.

  - Установленные ограничения  использования территории сельского поселения.

  - Цель и задачи территориального планирования сельского поселения.

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

2.1. Функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта.

2.2. Экономическое развитие.

2.3. Социальное развитие.

2.4. Развитие транспортной инфраструктуры.

2.5. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.6. Развитие систем благоустройства, организация мест захоронения и утилизации бытовых отходов.

Список Картографических материалов

- Схема 1. Схема использования территории муниципального образования «Нарын-Талачинское» с отображением границ земель различных категорий (М 1:25000).

- Схема 2. Схема использования территории населенного пункта Нарын-Талача (М 1:5000).

- Схема 3. Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения (М 1:5000).

- Схема 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и иных территорий, на которых ограничена градостроительная деятельность (М 1:25000).

- Схема 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000).

- Схема 6. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров из планируемого развития (М 1:25000).

- Схема 7. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемых границ населенного пункта «Нарын-Талача» (М 1:5000).

- Схема 8. Схема планируемого размещения объектов улично-дорожной сети и транспортных сооружений местного значения (М 1:5000).

- Схема 9. Схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения (М 1:5000).

- Схема 10. Схема планируемого размещения объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и утилизации бытовых отходов н.п. Нарын-Талача (М 1:5000).

ГЛАВА 1

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Нарын-Талачинское» (далее – сельское поселение) находится на северо-востоке внутри территории муниципального района «Карымский район» Забайкальского края и граничит с запада с сельским поселением Урульгинское. В состав поселения входят населенные пункты: Нарын-Талача (административный центр), Верхняя Талача и Средняя Талача.

Территория сельского поселения – 208 928 га.

На территории сельского поселения проживает – 1,191 тыс. чел. (по состоянию на 2011 год).

По степени освоенности и характеру использования территории, сельское поселение является слабо освоенным в районе. Плотность населения в сельском поселении составляет 0,0057 чел/га. Наибольшая плотность населения наблюдается в центральной части поселения с. Нарын-Талача, где проходит федеральная трасса и есть небольшие организации - 5,51 чел/га (при площади населенного пункта 126,230 га), северная часть поселения с. Верхняя Талача остается малозаселенной: плотность в с. Верхняя Талача – 3,92 чел/га  (при площади населенного пункта 73,652 га), в с. Средняя Талача – 5,55 чел/га (при площади населенного пункта 37,09 га).

В населенном пункте Нарын-Талача высокая плотность застройки. Существующая граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что дает возможность для его развития, созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.

Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль русла реки Талача и её притоков и региональной и федеральной автомагистрали. Здесь расположены основные массивы земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Климат территории характеризуется как резкоконтинентальный с большими перепадами сезонных и суточных температур.

Зимой на фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны. Лето теплое и жаркое с низким количеством осадков.

Наиболее теплый месяц июль, средняя температура +16 +18 °С (максимальная +37 °С). Зима холодная, продолжительная с малым снежным покровом. Наиболее холодный месяц январь, средняя температура от –24 –28 °С (абсолютный минимум –49 °С).

Количество осадков не превышает 350 – 400 мм/год, из них 85% в летние месяцы. Относительная среднегодовая влажность около 72%. Продолжительность солнечного сияния 2500 часов в год. Преобладают ветры северо-западного направления, слабые. Весна и начало лета засушливы. Вегетационный период 120–140 дней.

Среднегодовая температура воздуха –2,6 °С.

Основную долю земель сельского поселения «Нарын-Талачинское» составляют земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения и земли водного фонда.  Незначительна доля земель запаса.

Рельеф и геологическое строение. По характеру рельефа территория Карымского района представлена низкогорным и среднегорным рельефом. С запада территория сельского поселения «Нарын-Талачинское» ограничена Даурским хребтом и хребтом Черского, а с востока – Нерчинско-Куэнгским хребтом.

Данная территория имеет сложное тектоническое строение с множеством разрывных нарушений и интрузией.

В геологическом строении территории принимают участие: коренные породы и пресноводно- четвертичные осадочные отложения, средневерхнеюрские вулканогенно-осадочные образования и интрузивные образования нижнепротерозойского-мезозойского возраста. Древний  аллювий слагает вторую и первую  надпойменные  террасы.  Отложения  второй  надпойменной  террасы   представлены  песками  разнозернистыми, гравильно-галечным  материалом, а также суглинками  и глинами.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, представленным аллювиальным, делювиальным и делювиально-пролювиальным отложениями.

Наибольшее распространение на территории населенного пункта получили делювиальные отложения, представленные суглинками, глинами с линзами и отдельными маломощными пластами песка, песчано-галечниковыми, с включениями древесно-щебенистых отложений. Современные аллювиальные отложения развиты по долинам рек, представлены переслаивающимися разнозернистыми гравелистыми песками, супесью, суглинками, реже - глинами. Общая мощность этих отложений в современной пойме – 6 - 10 метров.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения представлены цветными металлами. В сельском поселении «Нарын-Талачинское» по реке Эдакуй, Наинга, Мал. Дипака и Войкова расположено россыпное золото.

Почвы сельского поселения «Нарын-Талачинское» отнесены к Читинско – Улетовскому лесостепному почвенному округу, в котором наиболее пригодны для сельского хозяйства мучнисто-карбонатные черноземы и перегнойно-глеевые мерзлотные почвы, подверженные водной и ветровой эрозии, а также катастрофическому паводку.

Водные ресурсы поверхностных вод сельского поселения представлены рекой Ульдурга и Талача, и их притоками. Речная сеть поселения относится к Амурской водной системе и принадлежит бассейну реки Шилка.

Многолетняя мерзлота в исследуемом сельском поселении имеет островное распространение и приурочена к отрицательным формам рельефа: долинам, падям, склонам гор (северной экспозиции) и местным понижениям поверхности (впадинам, ложбинам и т.д.).

«Союзником» физического выветривания является сезонная и многолетняя мерзлота. И хотя последняя носит островной характер, обе они усугубляются, ускоряют процессы разрушения коренных пород. При сезонных изменениях температур горных пород происходят криогенные процессы, сопровождаемые пучением грунтов (бугры пучения), выдавливанием обломков коренных пород на поверхность с образованием каменистых скоплений в виде курумов («каменных рек» или «каменных морей»). По склонам гор и речных долин могут развиваться солифлюкационные процессы, т.е. медленное сползание переувлажненных грунтов вниз по склону с образованием натечных форм (языков, валов и т.п.).

Бугры пучения в теплый период года, как правило, деградируют, ледяное ядро в них вытаивает, и они как бы оседают (явление термокарста). Термокарстовые понижения образуются и вне бугров пучения, в рыхлых сезонно- или многолетнемерзлых толщах; образуемые при этом понижения заполняются водой - появляются озера (или болота) термокарстового происхождения.

Водоразделы, склоны гор (южной экспозиции) и другие положительные формы рельефа обычно свободны от многолетней мерзлоты. На наличие многолетней мерзлоты указывают наледи, мочажины, локальные заболачивание почвы. Глубина залегания верхней границы многолетней мерзлоты колеблется от 1,5 до 4,5 м, понижаясь на участках циркуляции поверхностных и аллювиальных вод до 5-7 м, а иногда и более. Вверх по склонам глубина залегания многолетней мерзлоты понижается  и постепенно выклинивается. Нижняя граница мерзлоты прослеживается преимущественно на глубинах 15-30 м, но встречается и на глубинах более 40 м.

Лесной фонд занимает площадь 585,8 тыс.га., что составляет 75% территории Карымского района. Район многолесный, лесистость 70%. На территории сельского поселения лесные ресурсы выполняют в основном средозащитную и рекреационную функции (площадь земель лесного фонда – 144 694 га, 69,26%).

По уровню экономического развития сельское поселение  имеет ярко выраженную экономическую специализацию в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Основное занятие жителей - сельскохозяйственное производство в коллективном (кооперативное хозяйство «Талачинский», ООО «Тарчер») и личных подсобных хозяйствах.

Основными видами экономической деятельности в сельском поселении «Нарын-Талачинское» являются: связь, розничная торговля, животноводство и растениеводство, пчеловодство, птицеводство.

Основу обрабатывающих производств в поселении составляют предприятия, которые занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий. Все предприятия - индивидуальные предприниматели, для которых хлебопечение является одним из основных видов деятельности.

Основными видами деятельности индивидуальных предпринимателей являются розничная торговля, бытовые услуги, развитие животноводства и растениеводство.

Энергоснабжение населенного пункта осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Карымская тяговая» 220/35/6 кВ и «Урульга тяговая» 220/35/6 кВ  далее по ВЛ-10 кВ.

Газоснабжение. Осуществляется доставка газа в баллонах для жителей всех трех населенных пунктов.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от водозаборных колонок. В населенном пункте Нарын-Талача одна скважина.

Теплоснабжение населенного пункта децентрализовано. Одноэтажные жилые дома отапливаются печами. Отдельностоящая котельная расположена возле школы.

Транспортная освоенность поселения имеет низкие показатели, в виду отсутствия воздушного и железнодорожного транспорта. Транспортная инфраструктура поселения представлена сетью автомобильных дорог, федеральной автодороги. Основной планировочной осью населенного пункта является автодорога с улучшенным покрытием, которая условно делит населенный пункт Нарын-Талача на две части: западную и восточную.

В социальной сфере сельское поселение сохраняет невысокую (в районе и крае) обеспеченность населения социальными услугами, учреждениями социальной сферы, организациями общественного питания и бытового обслуживания.

Экологическое состояние окружающей среды относительно благоприятно. Проблемы в поселении: сокращение уровня площадей озеленения; нарушение природного баланса в связи с незаконной рубкой леса; низкий уровень экологической культуры населения; наличие большого количества несанкционированных свалок; захламление противопожарных разрывов; вредные выбросы в атмосферу от предприятий.

1.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Формирование территории сельского поселения, в соответствии с законодательством, производилось на основе закрепления его границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Забайкальского края.

При установлении в 2004 году границ муниципальных образований – городских  и сельских поселений учитывалось существующее кадастровое деление территории, а также предложения органов местного самоуправления и населения Карымского района.

Позднее (2009 год) границы сельского поселения «Нарын-Талачинское» были утверждены без изменений законом Забайкальского края.  (Картографическое описание границ муниципальных образований Забайкальского района, Приложения к Закону Забайкальского края  «Об установлении границ и наделении статусом городских и сельских поселений муниципальных образований Забайкальского края»).

Условный состав земель сельского поселения «Нарын-Талачинское» муниципального района «Карымский район», относящихся к различным категориям в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории приведен в таблице 1 и на Схеме 1. (Схема использования территории муниципального образования «Нарын-Талачинское» с отображением границ земель различных категорий).

| Таблица 1. УСЛОВНЫЙ СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НАРЫН-ТАЛАЧИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН», ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ (В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОЖИВШИМСЯ ФАКТИЧЕСКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРРИТОРИИ S=208 928 ГА) |
| --- |
| ПОСЕЛЕНИЕ/ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | ФАКТИЧЕСКИ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАРЫН-ТАЛАЧИНСКОЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 208 928,37 | 100 |
| ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ (В ГРАНИЦАХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ) | 236,97 | 0,11 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 21495,6 | 10,29 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 144 693,63 | 69,26 |
| ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА | 12873,62 | 6,16 |
| БОЛОТА | 28758,72 | 13,76 |
| ЗЕМЛИ ЗАПАСА | 869,83 | 0,42 |

* Официальные данные отсутствуют.

Населенный пункт Нарын-Талача имеет один зарегистрированный кадастровый блок населенного пункта. Кадастровое деление территории в границах сельского поселения организовано.

1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Территория сельского поселения в настоящее время используется для размещения различных объектов капитального строительства федерального, краевого, районного и поселенческого значения.

Распределение земель населенного пункта Нарын-Талача сельского поселения «Нарын-Талачинское» по определенным видам территориальных зон, проводилось в отношении следующих видов использования:

Территория со средней плотностью застройки жилыми домами (Ж2) - используется преимущественно для размещения среднеэтажных жилых домов (от 2 до 5 этажей);

Территория с низкой плотностью застройки жилыми домами  (Ж4) - используется преимущественно для размещения индивидуальных жилых домов низкой этажности (до 2 этажей);

Общественно-деловая застройка (О) - используется для размещения преимущественно административных, финансовых, деловых, культурно-бытовых, торговых, медицинских, научных, учебных, спортивных и иных общественных зданий и сооружений;

Территория объектов активной рекреации (Р2) -   используется для размещения активных рекреационных функций и включает в себя озелененные поселенческие территории общего пользования - площади, парки, скверы, бульвары с соответствующими объектами для отдыха (детский лагерь отдыха, бульвары, скверы, аттракционы и т.п.);

Территория естественного ландшафта (Р3) - включают в себя природные ландшафты и другие открытые пространства, озелененные места общего пользования;

Территории объектов сельскохозяйственного применения, сады, огороды, теплично-парниковые хозяйства, оранжереи (СХ4) -  используются для организации подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;

Территория  кладбищ  (С2) - используется для размещения объектов погребения и оказания ритуальных услуг населению сельского поселения «Нарын-Талачинское», территории муниципальных кладбищ;

Территория полигонов промышленных и бытовых отходов, скотомогильников (С3) - используется для размещения предприятий по складированию и утилизации промышленных и бытовых отходов, в том числе твердых и жидких отходов;

Территория предприятий III-II класса (П1) - используется для размещения предприятий, требующих организации санитарно-защитных зон 300-500 метров и более;

Территория предприятий IV класса (П2)  - используется для размещения предприятий, требующих организации санитарно-защитных зон до 100 метров;

Территория предприятий V класса (П3) - используется для размещения предприятий, требующих организации санитарно-защитных зон до 50 метров;

Территории размещения объектов инженерной инфраструктуры  (И3) - используются для размещении головных сооружений водоснабжения, очистных сооружений, канализации, источников теплоснабжении и электроснабжения, сооружений газоснабжения, соответствующих магистральных инженерных сетей, объектов связи, требующих обязательного учета при планировании  застройки поселения.

По результатам наблюдения за существующим использованием земель населенного пункта Нарын-Талача установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным территориальным зонам. Площадь населенного пункта в пределах условно сформированных границ (по сложившейся застройке) составляет – 126,23 га.

| Таблица 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НАРЫН-ТАЛАЧА |
| --- |
| ТЕРРИТОРИЯ | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж2) | 0,433 | 0,34 |
| ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж4) | 37,304 | 29,55 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА (О) | 2,839 | 2,25 |
| ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ III-II КЛАССА (П1) |  | вне границ н. п. |
| ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА (П2) | 2,396 | 1,90 |
| ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА (П3) | 3,997 | 3,17 |
| ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3) | 0,051 | 0,04 |
| ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ (С2) |  | вне границ н. п. |
| ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СКОТОМОГИЛЬНИК (С3) |  | вне границ н. п. |
| ТЕРРИТОРИИ САДОВ, ОГОРОДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ (СХ4) | 0,319 | 0,25 |
| ТЕРРИТОРИИ АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИЙ (Р2) | 3,948 | 3,13 |
| ТЕРРИТОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3) | 74,943 | 59,37 |

На Схеме 2. (Схема использования территории населенного пункта Нарын-Талача)  показано существующее использование земель населенного пункта Нарын-Талача для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

Таким образом, более 59% территории населенного пункта фактически не используется в какой-либо деятельности и образует рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Жилая застройка среднеэтажная и малоэтажная.

Площади под объектами общественно-делового назначения составляют 2,25% от площади населенного пункта, что является низким показателем для данного сельского поселения.

Ландшафтно-рекреационная территория составляет 62,50% территории населенного пункта, что выше расчетных значений. Кроме того имеются значительные открытые ландшафты, окружающие населенный пункт.

Поскольку в Забайкальском крае и в муниципальном образовании не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно используются застроенные территории населенного пункта, а также незначительный объем земель под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расположенные на территории сельского поселения «Нарын-Талачинское» объекты разграничиваются по значению на объекты федерального, краевого, районного и поселенческого значения (показано на Схеме 3. Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения).

Границы объектов капитального строительства федерального, краевого и районного значения определены в документах, устанавливающих границы соответствующих землепользований. Планируемые границы данных объектов (за исключением объектов районного значения) не установлены в связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования соответствующего уровня.

Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район» не предусмотрено изменение существующих границ объектов капитального строительства районного значения на территории сельского поселения «Нарын-Талачинское».

Требования к составу Генерального плана устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) поселения относятся:

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

9) организация библиотечного обслуживания населения;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

11) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

15) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

16) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

Следовательно, к объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Территория сельского поселения в настоящее время используется для размещения объектов капитального строительства  поселенческого значения, основными из которых являются объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселенческого значения.

1. Общая протяженность транспортной и улично-дорожной сети населенного пункта Нарын-Талача составляет 16 км. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре не отвечает современным требованиям.

Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия на дорогах местного значения. Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

По транспортной доступности населенных территорий и мест приложения труда сельское поселение имеет неплохие показатели.

Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в сельском поселении нет. Часть проезжей части улиц не имеет усовершенствованного покрытия.

Список автодорог и улиц населенного пункта приведен в таблице 3.

| Таблица 3. СПИСОК АВТОДОРОГ И УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НАРЫН-ТАЛАЧА |
| --- |
| Участки автодорог и улицы | Общая протяженность в границах населенного пункта, км |
| Ул. Молодежная | 0,4 |
| Ул. Торговый переулок | 0,5 |
| Ул. Широкая | 1,0 |
| Ул. Школьная | 0,7 |
| Ул. Верхняя | 1,0 |
| Ул. Почтовый переулок | 0,3 |
| Ул. Центральная | 3,0 |
| Ул. Бахаева | 3,5 |
| ВСЕГО: | 16 |

Кроме того, имеется большое количество грунтовых проездов, скотопрогонов, полевых дорог, которые не учитывались нами, поскольку в процессе градостроительного освоения территории они будут ликвидированы.

2. Водоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

На улице Центральной расположена скважина, над которой имеется надземное строение – насосная станция, предназначенная для размещения глубинных насосов и защиты от атмосферных воздействий. Глубина этой скважины 80 м.

3. Электроснабжение населенного пункта Нарын-Талача осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Карымская тяговая» 220/35/6 кВ и «Урульга тяговая» 220/35/6 кВ  далее по ВЛ-10 кВ.

Электропитание распределительных пунктов предусмотрено воздушными линиями.

В населенном пункте 5 подстанций. Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Размещение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов предусматривалось в центре нагрузки с учетом архитектурно-планировочных решений.

Светильники приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 20-40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 4435 м. Общее число светильников 99 шт.

4.  Теплоснабжение в населенном пункте децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения отапливаются печами. Отдельностоящая котельная расположена возле школы.

5. В настоящее время в сельском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.

6. За пределами населенного пункта Нарын-Талача на севере расположено кладбище площадью 1,709 га (при нормативном размере 40 га). Кладбище может быть расширено на перспективу.

Определено место для вывоза твердых бытовых отходов в 2 км в северо-восточной части населенного пункта Нарын-Талача вдоль федеральной трассы.

Строительство скотомогильника в северо-восточной части села вдоль федеральной трассы в 6 км от села Нарын-Талача.

7. Границы земельных участков предоставленных для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения показаны на Схеме 3. (Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства федерального, регионального и районного значения).

  - УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий сельского поселения «Нарын-Талачинское» включает территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия).

Система зон с особыми условиями использования территории включают:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- водоохранные зоны рек и водоемов и др.

На территории сельского поселения выявлены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны ограничений градостроительной деятельности (показано на Схемах 4 и 5):

- На территории сельского поселения «Нарын-Талачинское» в населенном пункте Верхняя Талача находится памятник погибшим партизанам и их командиру И. К.Бурдинскому. В 5 км южнее населенного пункта Нарын-Талача находится место гибели комсомольцев А. Г. Бахаева и В.Д. Номоконова, убитых бандитами.

Также на территории сельского поселения выявлено 3 объекта истории и культуры: пещера с наскальными рисунками, средневековый могильник и поселение эпохи неолита-бронзы (показано на Схеме 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, и иных территорий, на которых ограничена градостроительная деятельность).

2. В сельском поселении установлена водоохранная зона шириной 200 метров для рек Урульга и Талача.

3. Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

(на основании Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

По территории сельского поселения проходят электролинии напряжением 10 и 220 кВ. Охранные зоны этих линий показаны на схеме: Схема 1.2.А. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, и иных территорий, на которых ограничена градостроительная деятельность.

4. На территории населенного пункта Нарын-Талача образованы санитарно-защитные зоны для производственных объектов: П2 (СЗЗ 100 м) площадью  0,546  га.

В поселении за пределами населенного пункта Нарын-Талача образованы санитарно-защитные зоны для П1 (СЗЗ 300-500 м) площадью 0,832 га, П2 (СЗЗ 100 м), кладбища С2 (СЗЗ 50 м) площадью 1,709 га, полигонов промышленных и бытовых отходов С3 (СЗЗ 500 м), скотомогильника С3 (СЗЗ 1000 м).

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

  - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства местного значения градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов.

Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории поселения, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы комплексной оценки территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, настоящий документ должен начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к содержанию документа. Цель, как мы покажем в последующих главах, должна включать положения обусловленные необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели территориального планирования сельского поселения: «Целью территориального планирования сельского поселения «Нарын-Талачинское» является определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения (улично-дорожной сети, систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, объектов социального обслуживания), а также жилищных объектов, мест приложения труда и отдыха населения, исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории сельского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории сельского поселения, на которой указывается, какие именно части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения генерального плана) использоваться для размещения конкретных видов объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры поселенческого значения, а также другие схемы, содержащие проектные предложения.

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

- изучить территорию поселения, как совокупность территориальных ресурсов;

- исследовать особенности использования территории поселения, ее потенциальные возможности (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

- определить ограничения использования территории поселения и населенных пунктов в градостроительных целях;

- изучить комплексное развитие территории поселения и населенных пунктов и оценить размещение существующих объектов капитального строительства местного значения;

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию стратегического плана развития территории поселения, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения поселения;

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития поселения и населенных пунктов;

- на основе указанных рекомендаций разработать документ территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования принимаемых вариативных решений и содержащих перечень мероприятий по территориальному планированию.

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию включают следующие основные направления: функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта, экономическое развитие, социальное развитие, развитие транспортной инфраструктуры поселенческого значения, развитие инженерной инфраструктуры поселенческого значения, планируемое размещение объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и  утилизации бытовых отходов.

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учетом предложений Схемы территориального планирования муниципального района «Карымский район» осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий сельского поселения. Функциональное зонирование определяет градостроительное назначение частей территории  сельского поселения «Нарын-Талачинское».

Функциональное зонирование определяет планировочную систему поселения и создает условия для его перспективного территориального развития.

Функциональное зонирование определяет места размещения функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

В границах населенного пункта выделены функциональные зоны для  реализации жилищной программы  в сельском поселении «Нарын-Талачинское».

Результаты представлены на Схеме 6 и 7. (Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемых границ населенного пункта «Нарын-Талача»).

Функциональное зонирование определяет в значительной степени пути и направления территориального развития поселения.

А. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Предполагается размещение в населенном пункте жилого  массива, застроенного индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет - 130. Площадь участков - 0,3 га. Площадь такой зоны 39 га.

| Таблица 4. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НАРЫН-ТАЛАЧА (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (ГА) | ДОЛЯ (%) |
| ЗОНА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж2(Ф)) | 0,433 | 0,09 |
| ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж4(Ф)) | 62,235 | 12,59 |
| ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКИ (О(Ф)) | 3,881 | 0,79 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III-II КЛАССА (П1(Ф)) | 0,832 | 0,17 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА (П2(Ф)) | 2,396 | 0,48 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА (П3(Ф)) | 3,997 | 0,81 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3(Ф)) | 0,051 | 0,01 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КЛАДБИЩ (С2(Ф)) |  | вне границ н. п. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПОЛИГОНОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СКОТОМОГИЛЬНИК (С3(Ф)) |  | вне границ н. п. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА САДОВ, ОГОРОДОВ, ОРАНЖЕРЕЙ (СХ4(Ф)) | 0,319 | 0,06 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИЙ (Р2(Ф)) | 4,436 | 0,90 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3(Ф)) | 415,67 | 84,10 |

Таким образом 84,10 % территории поселения не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Площадь территории населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться в 3,915471 раза и составить 494,25 га.

Площадь территории под одноэтажной жилой застройкой увеличится в 1,668320 раза и составит 62,235 га.  Это говорит о том, что существует территориальный потенциал для реализации жилищной программы на первых этапах реализации генерального плана.

Площади под объектами общественно-делового назначения увеличатся в 1,367031 раза, и составит 0,79% от общей площади территории населенного пункта.

Ландшафтно-рекреационная территория увеличится на 0,488 га и составит 85% от  территории населенного пункта.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно будут использоваться застроенные территории населенного пункта.

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенного пункта, которые показаны на Схеме 7. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития и планируемых границ населенного пункта Нарын-Талача. Протяженность границы 11 868 км.

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ сельского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в сельском хозяйстве, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Б-2. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства селян к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-фермы).

Б-3. Развитие строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности.

2.3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении имеется потребность в строительстве индивидуальных жилых домов сельского типа (усадеб).

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Г. Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Г-1.  Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Опорным центром системы расселения в поселении является населенный пункт Нарын-Талача.

Г-2. Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению.  Не наблюдаются тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют  дальнейшее увеличение его численности, а также старение населения.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что увеличение численности населения района преодоленным позднее, а также на инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения сельского поселения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 20-летний период до 1464 человек.

Г-3. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного досуга молодежи занятий спортом и для самореализации молодого поколения внутри поселения, оказывать больше содействия развитию позитивных молодежных инициатив. Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего (а возможно и высшего) профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

Г-4. Развитие социальной инфраструктуры должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития, приближающими центры оказания социальных услуг к населенным местам и обособленным местам приложения труда.

Г-5. Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции.

Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств, получаемых, в том числе от реализации производимой сельскохозяйственной (иной) продукции.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению социального развития поселения (показано на Схеме 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Д. Перечень мероприятий по обеспечению социального развития сельского поселения.

Д-1. Развитие населенных пунктов должно сопровождаться развитием его социальной инфраструктуры. Развитие объектов социальной инфраструктуры районного значения на территории сельского поселения предусмотрено Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район». Размещение объектов социальной инфраструктуры поселенческого значения планируется настоящим генеральным планом в общественно деловых функциональных зонах (О). Существующие объекты планируется усовершенствовать (осуществить капитальный ремонт либо реконструкцию) в соответствии с установленными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Д-2. Объемные показатели жилищной программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в Нарын-Талача (с учетом оптимистического прогноза).  Проживающих как в самом населенном пункте Нарын-Талача, так и на территории земель специального назначения. Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 130 усадеб. Оцениваемая стоимость программы, таким образом, составляет 39 млн. рублей.

2.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей и улично-дорожную сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения и уличной сети.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Е. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Е-1. Основные автотранспортные магистрали сельского поселения «Нарын-Талачинское» соединяют его крайние точки с сельским поселением «Урульгинское».

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Усовершенствование этих магистралей осуществляется собственниками – муниципальным районом и поселением. Без своевременного усовершенствования магистрали невозможно эффективное использование других транспортных путей.

Е-2. 	Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Нарын-Талача является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Улица Центральная делит жилую застройки на западную и восточную части.

Другой главной улицей, играющей важную роль в организации движения транспорта, являются: ул. Широкая.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 8).

Ж. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Ж-1. Трассировка улиц в Генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-70% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для магистральной и главных улиц 15 м, для прочих  - 12 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1,5 м по обе стороны автодороги.

Предусмотрена реконструкция существующей уличной сети и строительство новой в объемах, установленных генеральным планом (новое строительство: протяженность улиц – 9,781  км, площадь покрытия – 29608 кв. м.; реконструкция: протяженность – 16 км, площадь покрытия – 48000 кв. м.).

2.5. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Сельское поселение имеет сложившуюся инженерную инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

З. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

1. Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Суммарная мощность существующих трансформаторов 860 кВа.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении и в отношении технических параметров сетей.

2. 	Теплоснабжение в населенном пункте децентрализовано. Одноэтажные жилые дома и сооружения отапливаются печами. Отдельностоящая котельная расположена возле школы.  В дальнейшем планируется реконструкция котельной на МТМ.

3.  В настоящее время в сельском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.

4. 	За пределами населенного пункта Нарын-Талача на севере расположено кладбище площадью 1,709 га (при нормативном размере 40 га). Кладбище может быть расширено на перспективу.

Определено место для вывоза твердых бытовых отходов в 2 км в северо-восточной части населенного пункта Нарын-Талача вдоль федеральной трассы.

Строительство скотомогильника в северо-восточной части села вдоль федеральной трассы в 6 км от села Нарын-Талача.

5. Водоснабжение населенного пункта осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов, оно децентрализованное и представлено одиночными стационарными скважинами (водозаборными колонками).

На улице Центральной расположена скважина, над которой имеется надземное строение – насосная станция, предназначенная для размещения глубинных насосов и защиты от атмосферных воздействий. Глубина этой скважины 80 м.

Всего на территории населенного пункта расположены 1 водозаборная колонка и 1 водонасосная станция.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 9. Схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения н.п. Нарын-Талача).

И. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

И-1. Суммарная мощность существующих трансформаторов 860 кВа.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении и в отношении технических параметров сетей.

Схемой не предусматривается проведение инженерных мероприятий по сетям электроснабжения районного значения.

Предполагается размещение двух новых трансформаторных подстанций в населенном пункте.

Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В – 4435 м.

Общая длина линий освещения составляет 4435 м. Общее число светильников 99 шт.

2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Сельское поселение имеет сложившуюся систему специального обслуживания (система благоустройства, массового отдыха населения, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Развитие систем специального обслуживания невозможно без ее расширения и усовершенствования.

Для определения путей развития систем специального обслуживания следует определить основные стратегические направления и приоритеты их развития.

К. Основные стратегические направления и приоритеты развития систем благоустройства, мест захоронений и утилизации бытовых отходов сельского поселения.

К-1. Населенный пункт расположен в лесостепной зоне Забайкальского края.

Озеленение на территории населенного пункта представлено отдельными саженцами 3-8 летнего возраста, палисадами у жилых домов.

Состояние сельского внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания массивов и полос озелененных пространств.

При норме зеленых насаждений общего пользования 7 кв. м на человека общая площадь зеленых насаждений должна составить 1,024 га.

Необходимо продолжить мероприятия по формированию объектов активного отдыха населения в виде парковой зоны. В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в населенном пункте малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта.

К-2. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Нарын-Талача занимается жилищно-коммунальная организация.

Вывоз мусора с территорий жилой и общественной застройки производится автомашиной. Определено место для вывоза твердых бытовых отходов в 2 км северо-восточнее населенного пункта Нарын-Талача вдоль федеральной трассы.

Планируемое увеличение количества твердых бытовых отходов приведено в Таблице 5.

К-3. 	Кладбище в сельском поселении требует существенного развития в связи с  показателями смертности населения и ожидаемом количестве смертей в связи с демографическими изменениями.

При норме площади земли под одно захоронение в 6 кв. м. потребность в землях, предназначенных для погребения умерших, составит 0,018 га.

| Таблица 5. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |
| --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1. | От планируемых к строительству жилых зданий усадебного типа | 300 | 357,3 |
| 2. | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), л | 2000 | 2382 |
| 3. | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 388,04 |
| ВСЕГО: | 3127,34 |

Для существующего кладбища предусмотренное увеличение не является сверхнормативным, поэтому нет необходимости в создании новых мест погребения.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания поселения (показано на Схеме 10. Схема планируемого размещения объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Л. Перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания сельского поселения.

Л-1. Существующее озеленение находится на территории общественно-деловой зоны и озеленённых участков возле жилой застройки. Основной объем зеленых насаждений общего пользования на территории населенного пункта планируется сосредоточить в парке,  площадь которого составит 3,947 га.

Помимо перечисленных категорий зеленых насаждений, включаемых в селитебную территорию населенного пункта, с наветренной стороны для зашиты от ветров преобладающего направления возможно формирование защитной полосы зеленых насаждений шириной до 50 м.

Общее количество зеленых насаждений планируемых к размещению приведено в Таблице 6.

| Таблица 6. РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ |
| --- |
| №п/п | Категория зеленых насаждений | Территория, Га |
| 1. | Общепоселковый парк | 1,682 |
| 2. | Прочая зелень общепоселенческого значения | 2,265 |

Территория парка функционально может быть разделена на зоны:

- активного отдыха и занятий спортом, включающая комплекс спортивных площадок;

- зона пассивного отдыха.

- зона отдыха детей.

Исходя из учета местных климатических и ландшафтных условий, на территории парка требуется создание усиленного благоустройства, сооружение декоративных площадок.

Л-2. 	В целях организации работы полигона твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями установленными законодательством необходима разработка проекта организации полигона твердых бытовых отходов.

Л-3.  Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией  доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.

# Text boxes

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.